## Slide 1: Curso Técnico Integrado em Informática Eletricidade Instrumental
Leis de Kirchhoff
Resistores e Código de Cores
Prof. César Augusto

## Slide 2: Leis de Kircchoff
Envolvem conceitos básicos para a resolução e análise de circuitos elétricos;
Tanto em corrente contínua como em corrente alternada

## Slide 3: Leis de Kirchhoff
Elementos que formam um circuito:
  Ramo
  Nó
  Malha

## Slide 4: Leis de Kirchhoff
Ramo
Qualquer parte de um circuito elétrico ligado composta por um ou mais dispositivos ligados em série

## Slide 5: Leis de Kirchhoff
Nó
Qualquer ponto de um circuito elétrico no qual há a conexão de três ou mais ramos

## Slide 6: Leis de Kirchhoff
Malha
Qualquer parte de um circuito elétrico cujos ramos formam um caminho fechado para a corrente.

## Slide 7: Leis de Kirchhoff
Lei dos Nós – 1ª Lei de Kirchhoff (Correntes)
A soma algébrica das correntes que chegam a um nó é igual a soma das correntes que saem desse nó.

## Slide 8: Leis de Kirchhoff
Lei dos Nós – 1ª Lei de Kirchhoff (Correntes)
Exemplo no quadro

## Slide 9: Leis de Kirchhoff
Lei das malhas – 2ª Lei de Kirchhoff (Tensões)
A soma das quedas de tensão nos resistores é igual à tensão total aplicada na malha.

## Slide 10: Resistores
Resistores: dispositivos cujo valor de resistência, sob condições normais, permanece constante.
Tem dois usos principais:
Transformar energia elétrica em energia térmica
Limitar a corrente elétrica em um circuito

## Slide 11: Resistores
Tipos de Resistores:
Comercialmente podem ser encontrados com diversas tecnologias de fabricação:
  Filme Metálico
  Filme Carbono
  Fio
  SMD

## Slide 12: Resistores
Tipos de Resistores:
Características:
Tolerância: os resistores não são componentes ideais, podem apresentar pequenas margens de erros, expressa em % (para mais ou para menos)

## Slide 13: Resistores
Tipos de Resistores:
Resistores de Fio
  Componentes robustos
  Suportam altas temperaturas
  Geralmente na cor verde
  Composto por um tubo cerâmico que envolve
  uma bobina de fio com alto poder resistivo

## Slide 14: Resistores
Tipos de Resistores:
Resistores de Filme de Carbono
  Feitos de tubo de vidro revestido por uma película de carbono
  Possuem uma faixa de valores que vai até 10MΩ

## Slide 15: Resistores
Tipos de Resistores:
Resistores SMD (Surface Mounting Devices)
  Surgiram em virtude da miniaturização dos circuitos eletrônicos
  São soldados diretamente nas trilhas das placas de circuitos eletrônicos

## Slide 16: Resistores
Tipos de Resistores:
Resistores de Filme Metálico
  Bastante utilizado na indústria eletrônica
  Parecidos com o de Filme de carbono
  A diferença é que é revestido de níquel-cromo

## Slide 17: Resistores
Leitura de Resistores
  Resistores de fio geralmente vem com seus valores impressos em seu próprio corpo

## Slide 18: Resistores
Leitura de Resistores
  Resistores de Filme:
  Devido ao tamanho reduzido dos resistores
  Devido a maneira que são colocados nos circuitos eletrônicos...
  ... Faz-se necessário codificar em cores...

## Slide 19: Resistores
Leitura de Resistores
  Já os de filme vem com faixas coloridas, devido a possuir tamanho reduzido e possibilidade da impressão ser voltada para baixo durante a montagem.