## Slide 1: Automação Industrial
Aspectos gerais da área de instrumentação

## Slide 2: Introdução
Em todos estes processos é absolutamente necessário controlar e manter constantes algumas variáveis, tais como:
  Pressão
  Vazão
  Temperatura
  Nível
  pH
  Condutividade
  Velocidade
  Umidade etc.

## Slide 3: Introdução
Os sistemas de controle sofreram grandes transformações tecnológicas, como:
  Controle manual
  Controle mecânico e hidráulico
  Controle pneumático
  Controle elétrico
  Controle eletrônico
  Atualmente controle digital

## Slide 4: Introdução
Sistema de controle
  Sistema que compara o valor da variável do processo com o valor desejado e toma uma atitude de correção de acordo com o desvio existente, sem a intervenção do operador.

## Slide 5: Introdução
Tipos de malhas de controle

## Slide 6: Introdução
Tipos de malhas de controle

## Slide 7: Instrumentos
Indicador
  Instrumento que dispõe de um ponteiro e de uma escala graduada na qual podemos ler o valor da variável. Existem também indicadores digitais que mostram a variável em forma numérica com dígitos ou barras gráficas.

## Slide 8: Instrumentos
Registrador
  Instrumento que registra a variável através de um traço contínuo ou pontos em um gráfico.

## Slide 9: Instrumentos
Transmissor
  Instrumento que determina o valor de uma variável no processo através de um elemento primário, tendo o mesmo sinal de saída (pneumático ou eletrônico), cujo valor varia apenas em função da variável do processo.

## Slide 10: Instrumentos
Transdutor
  Instrumento que recebe informações na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica, caso necessário, estas informações e fornece um sinal de saída resultante.
  Dependendo da aplicação, o transdutor pode ser um elemento primário, um transmissor ou outro dispositivo.
  O conversor é um tipo de transdutor que trabalha apenas com sinais de entrada e saída padronizados.

## Slide 11: Instrumentos
Controlador
  Instrumento que compara a variável controlada com um valor desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada em um valor específico ou entre valores determinados. A variável pode ser medida diretamente pelo controlador ou indiretamente através do sinal de um transmissor ou transdutor.

## Slide 12: Instrumentos
Elemento Final de Controle
  Instrumento que modifica diretamente o valor da variável manipulada de uma malha de controle.
  Além dessas denominações, os instrumentos podem ser classificados em instrumentos de painel, campo, à prova de explosão, poeira, líquido etc.