## Slide 1: Preparo do solo
Prof.ª M.Sc. Hélida Campos de Mesquita
Apodi – RN
2014

## Slide 2: PREPARO DO SOLO
Conjunto de operações com o objetivo de dar ao terreno condições de receber sementes ou órgãos de reprodução vegetativa de plantas.
Preparo inicial
Preparo periódico

## Slide 3: PREPARO DO SOLO
Histórico:
Fonte: http://seaplowing.blogspot.com.br/2011/09/hay-peru.html

## Slide 4: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
Objetivo:
Oferecer ambiente adequado para o crescimento e desenvolvimento das plantas, permitindo produção econômica e evitando a degradação do solo.
Definição:
Manipulação física, química ou biológica do solo para otimizar as condições para a germinação e emergência das sementes, assim como o estabelecimento das plântulas.

## Slide 5: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
O preparo periódico do solo é dividido em:
a) Preparo periódico primário: que tem como objetivo uma movimentação profunda do solo, utilizando implementos conhecidos como arados;
b) Preparo periódico secundário: cuja finalidade é complementar o serviço realizado pelos arados sendo utilizados implementos denominados grades;
c) Preparo periódico corretivo: operações que são realizadas quando há necessidade, tais como correção de acidez, capina.

## Slide 6: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO PRIMÁRIO:
Aração: Consiste no corte, elevação e posterior inversão de uma fatia de solo denominado leiva.
a) Revolver o solo, expondo suas camadas internas ao ar, aos raios solares.
b) Incorporar restos de cultura, esterco e corretivos visando manter ou melhorar a fertilidade do solo.
c) Enterro da cobertura vegetal, controlando ervas daninhas ou incorporando adubos verdes.

## Slide 7: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO

## Slide 8: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO PRIMÁRIO:

## Slide 9: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO PRIMÁRIO:

## Slide 10: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
O preparo periódico secundário tem como finalidade complementar a operação realizada pelos arados, ou seja, complementar a operação de preparo periódico primário, embora elas possam ser utilizadas antes ou até mesmo em substituição aos arados em algumas situações.
Essa operação é realizada pelos implementos denominados grades.

## Slide 11: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:

## Slide 12: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:

## Slide 13: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
GRADAGEM: Pode ser utilizada antes ou depois da aração, ou em substituição a mesma. Profundidade de 12 cm.
Desagregação de torrões e nivelar a superfície;
Incorporação de fertilizantes ou defensivos;
Enterrar de sementes miúdas;
Eliminação de plantas invasoras.

## Slide 14: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
As grades de discos podem ser basicamente de três tipos:
a) Simples ação
  Sua característica básica é a inversão do solo com uma passada.
  Estes sistemas são empregados somente no controle de plantas daninhas (capina superficial).

## Slide 15: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:

## Slide 16: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
b) Dupla Ação (grade em X):
O solo é mobilizado duas vezes, primeiro para fora (pelos corpos frontais) e depois para dentro (pelos corpos posteriores), e por isso são chamados de dupla ação.

## Slide 17: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:

## Slide 18: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
c) Dupla Ação Deslocada (Grade em Off-set)
Estas grades, também denominadas “V”, ou grades “off set”, deslocam-se formando um “V”, perpendicularmente a direção de deslocamento.
Regulam a penetração no solo.

## Slide 19: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:

## Slide 20: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
O número de gradagens deve ser o mínimo possível porque o uso intenso causa:
    Pulverização do solo;
    Compactação a pequena profundidade;
    Destruição da matéria orgânica e;
    Favorece a erosão.

## Slide 21: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
Recomenda-se fazer uma gradeação pouco antes do plantio para:
    Incorporar palha;
    Controlar ervas daninhas;
    Destorroar e nivelar o solo.

## Slide 22: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa:

## Slide 23: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa: Esta máquina é usada para
  Destorroamento e nivelamento do solo;
  Na formação e manutenção de canteiros em horticultura;
  No controle de plantas daninhas;
  Na incorporação de adubos e corretivos e;
  Na picagem e incorporação de restos culturais.

## Slide 24: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa: Esquema de corte

## Slide 25: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa: Esquema de corte

## Slide 26: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa:
É muito eficiente no preparo do solo em várzeas alagadas para a semeadura do arroz irrigado.
A profundidade de trabalho pode ser regulada através de alavanca que modifica a altura de uma roda limitadora.

## Slide 27: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa:

## Slide 28: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa:

## Slide 29: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa:

## Slide 30: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- Enxada rotativa:
Causa excessiva pulverização do solo

## Slide 31: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- SULCADORES:
  Abrem sulcos no solo para plantio ou semeadura de uma cultura, para irrigação, drenagem, controle de erosão ou divisão de talhões.
  São muito usados no milho, cana de açúcar e mandioca.

## Slide 32: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- SULCADORES:

## Slide 33: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- ESCARIFICAÇÃO E SUBSOLAGEM:
A ação dos implementos de hastes (subsoladores e escarificadores):
Empurrando o solo para frente, para os lados e para cima;
Causando rachaduras e;
Desagregando um volume de solo.

## Slide 34: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- ESCARIFICAÇÃO E SUBSOLAGEM:
São implementos utilizados:
Para romper a camada compactada do solo;
Permitindo a infiltração e;
Uma maior capacidade de retenção de água no solo.

## Slide 35: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- ESCARIFICAÇÃO E SUBSOLAGEM:

## Slide 36: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- ESCARIFICAÇÃO E SUBSOLAGEM:
  Subsolagem: a penetração no solo é 30 cm ou mais.
  Escarificação: penetração menor que 30 cm.

## Slide 37: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- SUBSOLAGEM:
  Para romper camadas compactadas em profundidade devido ao tráfego repetido de máquinas, ou pela compactação devido ao tráfego de tratores;
  Quando se deseja uma melhor circulação de água necessário em terrenos que tendem a acumular água;
  Quando junto ao subsolador se aplicam fertilizantes em profundidade.

## Slide 38: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- SUBSOLAGEM:
Esquema da ação de um subsolador: A - Camada arável ou permeável do solo; B - Camada compactada; C - Solo sem compactação.

## Slide 39: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- SUBSOLAGEM:

## Slide 40: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- ESCARIFICAÇÃO:
  Escarificar o solo consiste em mobilizá-lo a uma determinada profundidade (até 30 cm) com mínima inversão superficial.
  A quebra do solo é realizada por braços (hastes) que podem ser vibração ou não.

## Slide 41: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO SECUNDÁRIO:
- ESCARIFICAÇÃO:

## Slide 42: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
  ARADOS, GRADES OU ESCARIFICADORES?

## Slide 43: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
  Os arados são melhores quando o objetivo é a incorporação de material vegetal;
  As grades são melhores em condições de muita vegetação, palha e torrões.
  Os escarificadores não controlam eficientemente as ervas daninhas e deixam o solo com mais torrões.
Os escarificadores melhoram a estrutura do solo, pela redução na densidade e melhoria na agregação, possibilitando melhor penetração de ar, água e raízes.

## Slide 44: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO CORRETIVO:
- CALAGEM

## Slide 45: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
PREPARO PERIÓDICO CORRETIVO:
- CALAGEM

## Slide 46: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
UMIDADE DO SOLO NO PREPARO:
O ponto ideal é determinado quando é possível um trator operar com o mínimo esforço, dando-nos os melhores resultados nos serviços realizados.
Preparo do solo com umidade excessiva
  O solo sofre danos físicos na estrutura (compactação);
  Adere com maior força nos implementos (principalmente em solos argilosos) até o ponto de inviabilizar a operação desejada.

## Slide 47: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
UMIDADE DO SOLO NO PREPARO:
Preparo com pouca umidade:
  Não ocorrem danos físicos na estrutura, mas um maior numero de passagens será necessário para alcançar o destorroamento que permita efetuar a operação de semeadura, aumentando os gastos com combustível.
  O preparo com implementos muitos enérgicos (enxada rotativa) pode destruir a estrutura do solo, superficialmente, pulverizando-o e facilitando o processo erosivo.

## Slide 48: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
Há quatro maneiras típicas de mobilização tendo em vista os objetivos de preparo periódico do solo:
A mobilização por inversão de camadas, que é típica dos arados de aivecas ou discos;
A mobilização por deslocamento lateral-horizontal, típica das grades de discos e de dentes;
A mobilização por desagregação sub-superficial, típica de subsolador, escarificador;
A mobilização por revolvimento rotativo, típica das máquinas que possuem um rotor com facas ou pás, acionado pela tomada de potência dos tratores (enxada rotativa).

## Slide 49: PREPARO PERIÓDICO DO SOLO
EFEITOS DO PREPARO DO SOLO:
Alteração de características físicas do solo:
Desestabilização da estrutura,
Aumenta da erodibilidade da camada arável;
Compactação do solo;
Redução da macroporosidade;
Reduçao da disponibilidade de água e ar no perfil;
Perda do potencial produtivo da área;
Dificulta a drenagem e aeração do perfil.

## Slide 50: Preparo do solo
Prof.ª M.Sc. Hélida Campos de Mesquita
Apodi – RN
2014