## Slide 1
ACIDENTES
DE
TRABALHO

## Slide 2: CONCEITO PREVENCIONISTA

## Slide 3
“ACIDENTE DE TRABALHO É UMA OCORRÊNCIA NÃO PROGRAMADA E INDESEJADA, INESPERADA OU NÃO, QUE INTERROMPE OU INTERFERE NO PROCESSO NORMAL DE UMA ATIVIDADE, TRAZENDO POR CONSEQUÊNCIA DOR, PERDAS OU MORTE”.

## Slide 4
  De uma forma geral o acidente de trabalho é toda ocorrência que interrompe o andamento normal de qualquer tipo de atividade.
Assim ele não deve ser entendido apenas em função de causar um ferimento ou um acontecimento desastroso.

## Slide 5
  Um simples escorregão ou tropeço, mesmo não provocando qualquer lesão, já pode ser classificado como acidente, pois está interrompendo uma atividade normal e resultando em perda de tempo

## Slide 7
Alguns escorregões podem causar sérias lesões.

## Slide 8
CONCEITO LEGAL

## Slide 9
ACIDENTE DE TRABALHO:
“É AQUELE QUE OCORRE PELO EXERCÍCIO DO TRABALHO A SERVIÇO DA EMPRESA, INCLUSIVE NO PERCURSO INDO OU VOLTANDO DO LOCAL DE TRABALHO, QUE PROVOCA LESÃO CORPORAL OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL QUE CAUSE A MORTE, A PERDA OU A REDUÇÃO, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO”.

## Slide 10
TIPOS
DE
ACIDENTES

## Slide 11
Acidentes de trajeto
-Doenças profissionais
-Doenças do trabalho
ACIDENTES DE TRABALHO

## Slide 12
ACIDENTE
DE
TRAJETO

## Slide 13
Aqueles que ocorrem no percurso habitual e horário habitual de sua residência para a empresa ou da empresa para a sua residência.
Inclusive no horário de almoço,
caso o trabalhador almoce em casa.

## Slide 14
ACIDENTE DE TRABALHO:
“É AQUELE QUE OCORRE PELO EXERCÍCIO DO TRABALHO A SERVIÇO DA EMPRESA, INCLUSIVE NO PERCURSO INDO OU VOLTANDO DO LOCAL DE TRABALHO, QUE PROVOCA LESÃO CORPORAL OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL QUE CAUSE A MORTE, A PERDA OU A REDUÇÃO, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO”.

## Slide 15
Também são considerados
ACIDENTES DE TRABALHO:
O ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
Ofensa física intencional de terceiro por motivo de disputa relacionada com o trabalho;
Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;
Ato de pessoa privada do uso da razão;
Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior

## Slide 16
PRINCIPAIS CAUSAS
Ritmos acelerados de trabalho, muitas vezes impostos pelas máquinas, exigindo esforços exagerados;
Tensão entre as chefias e subordinados;
Ambiente de trabalho inadequado ( frio, calor, ruído, pouca luz, etc);

## Slide 17
PRINCIPAIS CAUSAS
Excesso de horas extras;
Monotonia e fragmentação do trabalho exigindo gestos repetitivos (cada trabalhador faz apenas uma pequena parte, sem ter a visão do conjunto do processo produtivo);
Desconforto causado pelo uso de móveis adaptados ou aproveitados;

## Slide 18
PRINCIPAIS FATORES DE PREVENÇÃO
Aumentar o grau de liberdade para a realização da tarefa, reduzindo a repetição e a fragmentação;
Proporcionar rodízios de função;
Levar em conta que a capacidade produtiva de uma pessoa pode variar e que essa capacidade é diferente entre uma pessoa e outra;

## Slide 19
Principais fatores de prevenção
Estabelecer pausas, durante a jornada de trabalho para relaxar, já que existem normas e leis que exigem descansos periódicos em determinadas tarefas/funções;
Moveis adequados à função, compatíveis com as características físicas de cada trabalhador;
Implantação de programas onde a criatividade, e a realização profissional sejam objetivos comuns das empresas e trabalhadores;

## Slide 20
CAUSAS DE ACIDENTES DO TRABALHO

## Slide 21
Do ponto de vista prevencionista, todos os acidentes são evitáveis e, quando ocorrem, o motivo foi porque se ignoraram determinadas regras e normas de segurança que os preveniriam, ou porque não se observou as condições existentes no meio ambiente ou a observação foi deficiente.

## Slide 22
As causas de acidentes do trabalho são as que podem contribuir para a ocorrência de um acidente, individualmente ou em conjunto.

## Slide 23
São elas:
-CONDIÇÕES INSEGURAS
- ATOS INSEGUROS
-FATOR PESSOAL INSEGURO

## Slide 24
CONDIÇÃO INSEGURA
É aquela que, presente no ambiente de
trabalho, coloca em risco a integridade física e/ou mental do trabalhador, devido à possibilidade de o mesmo se acidentar.

## Slide 25
Em se tratando de Condição Insegura, o arranjo físico, a limpeza e a ordem, são pontos básicos para se prevenir acidentes.

## Slide 26
Podemos ressaltar alguns pontos em que as condições inseguras se apresentam como deficiências técnicas:

## Slide 27
Nas instalações da empresa:
áreas insuficientes; pisos irregulares;
excesso de ruídos e trepidações;
falta de ordem e limpeza;
instalações defeituosas (gambiarras);
falta de sinalização;

## Slide 29
GAMBIARRAS: “Jeitinho Brasileiro”
Somos os reis das gambiarras!

## Slide 30
Algumas engenhosas:

## Slide 31
Outras inusitadas:

## Slide 32
Outras inusitadas:

## Slide 33
Mas algumas podem ser perigosas:

## Slide 34
Nas máquinas e equipamentos:
localização impróprias das máquinas;
falta de proteção em partes móveis;
máquinas apresentando defeitos;

## Slide 39
Na proteção do trabalhador:
proteção insuficiente ou totalmente ausente;
equipamentos de proteção defeituosos ou vencidos;
roupas inadequadas para a execução da tarefa;
calçados inadequados;

## Slide 42
ATO INSEGURO
É geralmente definido como causas de acidente de trabalho, que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução das tarefas de forma contrária às normas de segurança.

## Slide 43
Analisando os acidentes
pelo lado dos
ATOS INSEGUROS, poderemos verificar que os trabalhadores se expõem ao risco por razões, em sua maioria injustificáveis, como por exemplo:

## Slide 44
Retirar a proteção de máquinas e equipamentos;
Usar ferramentas defeituosas;
Brincadeiras inoportunas;
Deixar de utilizar o EPI;
Improvisação de ferramentas;

## Slide 47
Eu heim...

## Slide 51
FATOR PESSOAL INSEGURO
É a limitação pessoal do indivíduo, relativa à sua condição de saúde; de ordem fisiológica, pode ser surdez, deficiência visual, defeitos físicos, alcoolismo, epilepsia e outros; condição psicológica e emocional, falta de motivação para o trabalho por causa de atritos pessoais no local de trabalho ou em casa e, ainda, limitações de raciocínio, inteligência e habilidade.

## Slide 52
Fatores circunstanciais que são considerados como fatores que estão influenciando o desempenho do indivíduo no momento:
Problemas familiares;
Abalos emocionais;
Discussão com os colegas;
Alcoolismo;
Estado de fadiga, doenças; etc...

## Slide 54
Desconhecimento dos riscos
da função, causados por:
- Seleção deficiente;
- Falta de treinamento ou falhas no treinamento.

## Slide 55
Fatores que fazem parte da características de personalidade do trabalhador e se manifestam por comportamentos impróprios:
- o brincalhão; o desleixado; o indisciplinado, o exibicionista; o desatento; o ”machão”.

## Slide 57
DOENÇAS PROFISSIONAIS

## Slide 58
São aquelas desencadeadas pelo exercício de trabalho específico a determinadas atividades ou funções.
Exemplos:
Tendinite ou Tenossinovite (inflamação dos tendões)
Silicose (inalação do pó de sílica);
Trabalhador rural- risco ergonômico.

## Slide 59
LER - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS

## Slide 60
São doenças provocadas pelo uso inadequado e excessivo do sistema que agrupa ossos, nervos, músculos e tendões.
Atingem principalmente os membros superiores: mãos, punhos, braços, antebraços, ombros e coluna cervical.

## Slide 61
São típicas do trabalho intenso e repetitivo, as LER são causadas por diversos tipos de pressões existentes no trabalho que afetam as pessoas tanto física quanto psicologicamente.
Diante deste conceito, a LER, passou a ter outra denominação:
DORT
Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho

## Slide 62
DOENÇAS
DO
TRABALHO

## Slide 63
Adquiridas ou se manifestam em determinados ramos de atividades, em função de condições especiais em que o trabalho é desenvolvido, ou realizado.
Por exemplo, tuberculose, bronquite, sinusite, etc...

## Slide 64
Observação:
Passa a ser considerado Acidente de Trabalho, a partir do dia em que o médico diagnosticou a doença.

## Slide 65
PRINCIPAIS ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO NO MEIO RURAL
A exploração agropecuária, em qualquer país do mundo, é uma atividade importante quer pelo número de pessoas envolvidas, quer pelo capital investido, como também, pelo valor que a mesma representa na economia de qualquer país.
O número de acidentes que ocorrem a cada ano na agricultura é desconhecido totalmente, uma vez que os dados oficiais referem-se apenas ao contingente de trabalhadores formais.

## Slide 66: Principais acidentes de Principais acidentes de trabalho no meio rural
Quedas de trator, carroção ou implementos;
Esmagamento ou atropelamento;

## Slide 67: Principais acidentes de Principais acidentes de trabalho no meio rural
Acidentes com o eixo de potencia do trator;

## Slide 68: Principais acidentes de Principais acidentes de trabalho no meio rural
Acidentes com o eixo de potencia do trator;

## Slide 69: Principais acidentes de Principais acidentes de trabalho no meio rural
Cortes, trituração, amputação e escoriações de membros;

## Slide 70: Principais acidentes de Principais acidentes de trabalho no meio rural
Cortes, trituração, amputação e escoriações de membros;

## Slide 71: Principais acidentes de trabalho no meio rural
Queimaduras;

## Slide 72: Principais acidentes de trabalho no meio rural
Queimaduras;

## Slide 73: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Coices, pisaduras, cifradas e esmagamento;

## Slide 74: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Coices, pisaduras, cifradas e esmagamento;

## Slide 75: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Coices, pisaduras, cifradas e esmagamento;

## Slide 76: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Esterco;

## Slide 77: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Cães

## Slide 78: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Animais peçonhentos

## Slide 81: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Abatedouros;

## Slide 82: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Abatedouros;

## Slide 83: Principais acidentes de trabalho no meio rural: Manuseio de animais
Abatedouros;

## Slide 84: Principais acidentes de trabalho no meio rural
Choques elétricos;

## Slide 85: Principais acidentes de trabalho no meio rural
Choques elétricos;

## Slide 86: Principais acidentes de trabalho no meio rural
Choques elétricos;

## Slide 87: Principais acidentes de trabalho no meio rural
Intoxicações por produtos químicos;
- Dérmica, Inalação, Ingestão

## Slide 88: Principais acidentes de trabalho no meio rural
Intoxicações por produtos químicos;
- Dérmica, Inalação, Ingestão

## Slide 89: Devemos prevenir os acidentes!
Suas consequências são irreparáveis...

## Slide 90: CONCEITO PREVENCIONISTA

## Slide 91: Referências
CPT. Acidente de trabalho rural – garanta a segurança dos seus trabalhadores. Disponível em: http://www.cpt.com.br/cursos-administracaorural/artigos/ acidente-de-trabalho-rural-garanta-a-seguranca-dos-seus-trabalhadores#ixzz3iixZYjl7. Acesso em 13/08/2015 às 14:30.