## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações – Camada de Rede
IGOR ALVES

## Slide 2: Camada de Rede
Transporta segmentos da estação remetente a receptora
No lado do remetente encapsula segmentos dentro de um datagrama
No lado receptor entrega os segmentos para a camada de transporte

## Slide 3: Camada de rede
Implementada
nos sistemas
finais e nos
roteadores

## Slide 4: Camada de rede
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace física
rede
enlace
física
rede
enlace física
rede
enlace física

## Slide 5: Camada de rede
Funções principais:
Repasse: mover pacote da entrada de um roteador para a saída apropriada
Roteamento: determina a rota a ser seguida pelos pacotes da fonte até o destino

## Slide 6: Camada de rede
1
2
3
0111
valor no cabeçalho
do pacote que está
chegando
Algoritmo de roteamento
tabela de repasse local
valor cabeçalho
link saída
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
algoritmo de roteamento determina
o caminho fim-a-fim através da rede
tabela de repasse determina
o repasse local neste roteador

## Slide 7: Estabelecimento de Conexão
Função importante em algumas arquiteturas de rede: ATM, Frame Relay, X25
Antes dos pacotes fluírem os hosts e os roteadores estabelecem uma conexão virtual
Serviço de conexão das camadas de transporte x rede
  Rede: entre dois hosts (envolve os roteadores)
  Transporte: entre dois processos

## Slide 8: Modelo de Serviços de rede
Entrega garantida
Atraso limitado
Entrega ordenada
Largura de banda mínima
A camada de rede da Internet oferece um único modelo de serviço, conhecido como melhor esforço.

## Slide 9: Circuitos Virtuais X Datagrama
Rede Datagrama provê um serviço de camada de rede sem conexões
Rede circuito virtual provê um serviço de camada de rede orientado para conexões
Análogos aos serviços da camada de transporte (TCP/UDP), mas:
  Serviço: host-a-host
  Sem escolha: rede provê ou um ou outro
  Implementação: no núcleo da rede

## Slide 10: Redes de circuitos virtuais
Caminho da origem ao destino se comporta como um circuito telefônico
  Em termos de desempenho
  Em ações da rede ao longo do caminho da origem ao destino
Estabelecimento de cada chamada antes do envio dos dados

## Slide 11
Cada pacote precisa identificar o CV
Cada roteador no caminho mantem “estado para cada conexão que o atravessa
Recursos de enlace podem ser alocados ao CV
  Recursos dedicados = serviço previsível

## Slide 12: Implementação de CV
Um CV consiste de:
  Caminho da origem para o destino
  Números (identificadores) de CV
  Entradas nas tabelas de repasse
Pacote que pertence a um CV carrega o número do CV ( ao invés do endereço de destino)
Número do CV deve ser trocado a cada enlace

## Slide 13: Tabela de repasse
12
22
32
1
2
3
Número do CV
número da
interface
Interface de entrada # CV de entrada Interface de saída # CV de saída
1 12 3 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
Tabela de repasse
no roteador noroeste:
Roteadores mantêm informação sobre o estado da
conexão!

## Slide 14: Circuitos Virtuais – Protocolos de sinalização
Usado para estabelecer, manter, destruir CV
Usado em ATM, frama-relay, x.25
Não usados na Internet convencional

## Slide 15: Circuitos virtuais
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
1. inicia chamada
2. chegada de chamada
3. chamada aceita
4. conexão completa
5. começa fluxo de dados
6. dados recebidos

## Slide 16: Rede de Datagramas – O modelo da Internet
Não requer estabelecimento de chamada de rede
Roteadores: não guardam estado sobre conexões fim-a-fim
Pacotes são repassados tipicamente usando endereços de destino
Dois pacotes entre mesma origem e destino podem seguir caminhos diferentes

## Slide 17: Rede Datagrama
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
1. envia dados
2. recebe dados

## Slide 18: Tabela de repasse
1
2
3
endereço IP de destino no
cabeçalho do pacote que chega
algoritmo de roteamento
tabela de repasse local
endereço dest
link saída
faixa-endereços 1
faixa-endereços 2
faixa-endereços 3
faixa-endereços 4
3
2
2
1
4 bilhões de endereços IP, ao invés de listar endereços destino individuais lista faixa de endereços (entradas agregáveis da tabela)

## Slide 19: Tabela de repasse
Faixa de endereços de destino
11001000 00010111 00010000 00000000
até
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
até
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
até
11001000 00010111 00011111 11111111
caso contrário
Interface de
saída
0
1
2
3
P: mas o que fazer se as faixas não forem assim tão arrumadas?

## Slide 20: Tabela de repasse
Faixa do Endereço de Destino
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
Caso contrário
ED: 11001000 00010111 00011000 10101010
exemplos:
ED: 11001000 00010111 00010110 10100001
qual interface?
qual interface?
ao buscar por entrada na tabela de repasse por um dado endereço de destino, usa o prefixo mais longo que casa/bate com o endereço do destino.
Interface do enlace
0
1
2
3

## Slide 21: Origens das redes de Datagramas
Internet: troca de dados entre computadores
Muitos tipos de enlaces
  Características diferentes
  Serviço uniforme difícil
Sistemas Terminais Inteligentes (computadore_
  Podem se adaptar, exercer controle, recuperar erros
  Núcleo da rede simples, complexidade na borda

## Slide 22: Origens das redes de Circuitos Virtuais
ATM
Evoluiu da telefonia
Conversação humana
  Temporização estrita, requisitos de confiabilidade
  Requer serviço garantido
Sistemas terminais “burros”
  Telefones
  Complexidade dentro da rede

## Slide 23: Roteador

## Slide 24: Roteador
Duas funções principais:
Rodam algoritmos de roteamento (RIP, OSPF, BGP)
Repassam datagramas do enlace de entrada para o de saída

## Slide 25: Roteadores
Elemento de
comutação
de
alta-velocidade
Processador de roteamento
portas de entrada
portas de saída
plano de repasse dos dados (hardware)
roteamento, gerência
plano de controle (software)
tabelas de repasse são calculadas
e enviadas para as portas de entrada

## Slide 26: Porta de entrada
Comutação descentralizada:
dado o dest. do datagrama, procura porta de saída usando tab. de rotas na memória da porta de entrada
meta: completar processamento da porta de entrada na ‘velocidade da linha’
filas: se datagramas chegam mais rápido que taxa de re-envio para elemento de comutação
Camada física:
recepção de bits
Camada de enlace:
p.ex., Ethernet
veja capítulo 5

## Slide 27: Porta de saída
enfileiramento necessário quando datagramas chegam do elemento de comutação mais rapidamente do que a taxa de transmissão
disciplina de escalonamento escolhe um dos datagramas enfileirados para transmissão

## Slide 28: A camada de rede da Internet
Funções da camada de rede em estações, roteadores
Tabela de
repasse
Protocolos de rot.
seleção de rotas
RIP, OSPF, BGP
protocolo IP
convenções de endereços
formato do datagrama
convenções de manuseio do pct
protocolo ICMP
relata erros
“sinalização” de roteadores
Camada de transporte: TCP, UDP
Camada de enlace
Camada física
Camada
de rede

## Slide 29: Formato do datagrama IP
ver
comprimento
32 bits
dados
(comprimento variável,
tipicamente um segmento TCP ou UDP)
ident. 16-bits
checksum Internet
sobre- vida
endereço IP de origem 32 bits
número da versão do protocolo IP
comprimento do
cabeçalho (bytes)
número máximo
de enlaces restantes
(decrementado a
cada roteador)
para
fragmentação/
remontagem
protocolo da camada superior ao qual
entregar os dados
comp. cab
tipo de
serviço
“tipo” dos dados (DS)
bits
início do fragmento
camada
superior
endereço IP de destino 32 bits
Opções (se tiver)
p.ex. marca de
tempo,
registrar rota
seguida, especificar
lista de roteadores
a visitar.
Quanto overhead com o TCP?
20 bytes do TCP
20 bytes do IP
= 40 bytes +
overhead cam. aplic.

## Slide 30: IP: Fragmentação e Remontagem
Cada enlace de rede tem MTU (unidade máxima de transmissão) – maior tamanho possível de quadro neste enlace.
Tipos diferentes de enlace têm MTUs diferentes

## Slide 31: IP: Fragmentação e Remontagem
Datagrama IP muito grande dividido (“fragmentado”) dentro da rede
Um datagrama vira vários datagramas
Remontados apenas no destino final
Bits do cabeçalho IP usados para identificar, ordenar fragmentos relacionados

## Slide 32: Fragmentação e remontagem
fragmentação:
entrada: um datagrama
grande
saída: 3 datagramas menores
remontagem

## Slide 33: Fragmentação e remontagem
ID
=x
início
=0
bit_frag
=0
compr
=4000
ID
=x
início
=0
bit_frag
=1
compr
=1500
ID
=x
início
=185
bit_frag
=1
compr
=1500
ID
=x
início
=370
bit_frag
=0
compr
=1040
um datagrama grande vira
vários datagramas menores
Exemplo
Datagrama de 4000 bytes
MTU = 1500 bytes
1480 bytes de
dados
início =
1480/8

## Slide 34: Endereçamento IP
Endereço IP: identificador de 32-bits para interface de estação, roteador
Interface: conexão entre estação, roteador e enlace físico
Endereços IP são associados a cada Interface

## Slide 35: Endereçamento IP
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 36: Endereçamento - Classes

## Slide 37: Subredes
Interfaces de dispositivos com a mesma parte de rede nos seus endereços IP.
Podem alcançar um ao outro sem passar por roteador

## Slide 38: Subredes
É definido pela máscara de rede que divide o endereço IP em endereço da rede e endereço do host.

## Slide 39: Endereços IP reservados

## Slide 41: Dúvidas