## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações – Camada de Transporte
IGOR ALVES

## Slide 2: Camada de transporte
Fornece serviço de comunicação lógica diretamente aos processos de aplicação que rodam em hospedeiros diferentes

## Slide 4: Camada de rede x camada de transporte
Analogia humana: casas x moradores
Mensagens de aplicação cartas em envelopes
Hospedeiros = casas
Processos = moradores
Protocolos de transporte = Ann e Bill
Protocolos de rede = Serviço postal

## Slide 5: Camada de transporte
Disponibiliza dois protocolos diferentes:
UDP (User Datagram Protocol)
  Provê à aplicação solicitante um serviço não confiável, não orientado para a conexão
TCP (Transmission Control Protocol)
  Provê à aplicação solicitante um serviço confiável, orientado para a conexão

## Slide 6
A responsabilidade fundamental do UDP e do TCP é ampliar o serviço de entrega IP entre dois sistemas finais para um serviço de entrega entre dois processos que rodam em sistemas finais. (multiplexação/demultiplexação de camada de transporte)

## Slide 7
O UDP e o TCP também fornecem verificação de integridade ao incluir campos de detecção de erros nos cabeçalhos de seus segmentos

## Slide 8
O UDP fornece apenas esses serviços básicos da camada de transporte
  Entrega de dados processo a processo
  verificação de erros

## Slide 9
O TCP oferece vários serviços adicionais:
Transferência confiável de dados (dados corretamente e em ordem)
  Controle de fluxo
  Números de sequência
  Reconhecimentos e temporizadores
Controle de congestionamento
  Regulagem da taxa que o remetente pode usar

## Slide 10: Multiplexação/demultiplexação

## Slide 11: Portas
Os sockets são identificados pelos números de porta e endereço IP
Números de porta : 16 bits (0 – 65535)
Números bem conhecidos : (0-1023) reservados para aplicações bem conhecidas

## Slide 12: Nmap
Aplicação utilizada para varrer portas que estão esperando por uma conexão (tcp) ou que recebem pacotes (UDP)
Disponível na maioria das distribuições linux

## Slide 13: Exercício para casa - Criando um programa cliente/servidor em JAVA
Entrega dia 08/07
Em duplas
Cada dupla será responsável por fazer um programa cliente e um programa servidor para uma aplicação usando TCP e uma aplicação usando UDP
O programa cliente deverá enviar uma mensagem que será exibida no programa servidor

## Slide 14: UDP
O UDP pega as mensagem do processo de aplicação
Anexa os campos de número de porta origem e destino
Adiciona dois campos
Passa o segmento para a camada de rede

## Slide 15: UDP – Algumas características
Melhor controle no nível da aplicação sobre quais dados são enviados e quando
Não há estabelecimento de conexão
Não há estados de conexão
Pouca sobrecarga de cabeçalho de pacote

## Slide 16: Estrutura UDP

## Slide 17: Soma de verificação

## Slide 18: Soma de verificação
Após a soma, o complemento de 1 é obtido, nesse caso todos os 0’s são convertidos em 1’s e todos os 1’s são convertidos em 0’s.
No destinatário as mesmas palavras são somadas e soma-se também o complemento de 1 contido no campo soma de verificação
O resultado deverá ser obviamente uma sequencia de 1’s

## Slide 19: Protocolo orientado para conexão - TCP
Orientado para conexão: antes que um processo de aplicação possa começar a enviar dados a outro, os dois precisam se apresentar.
Como três segmentos são enviados entre dois hospedeiros, esse procedimento é denominado 3-way handshake

## Slide 22: TCP - Transferência confiável de dados
Em um canal com erros
Protocolos ARQ (Automatic Repeat reQuest – Solicitação automática de repetição)
  Detecção de erros ou estouro de tempo
  Retransmissão

## Slide 25: Protocolo com paralelismo Go-Back-N
O remetente é autorizado a transmitir múltiplos pacotes sem esperar por reconhecimento, mas fica limitado a ter não mais do que algum número máximo permitido, N, de pacotes não reconhecidos

## Slide 26: Go-Back-N
A faixa de números ainda não reconhecidos pode ser vista como uma janela de tamanho N.
A medida que o protocolo opera essa janela se desloca para frente
O protocolo GBN é conhecido como janela deslizante

## Slide 28: Repetição seletiva
O protocolo de repetição seletiva é bem parecido com o Go-Back-N, porém com a capacidade de selecionar a retransmissão apenas dos pacotes perdidos

## Slide 30: Dúvidas