## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações – Camada de Rede (DHCP, NAT, ICMP)
IGOR ALVES

## Slide 2: Configuração de Endereço IP
Configurado manualmente
  Windows: Painel de controle->Rede->Configuração>tcp/ip->propriedades
  UNIX: /etc/rc.config
Configurado via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  obtém endereço dinamicamente de um servidor

## Slide 3: DHCP - Objetivos
Permite ao host obter o endereço IP dinamicamente ao entrar na rede
  Pode renovar o empréstimo pelo uso do endereço
  Permite a reutilização de endereço (retém o endereço apenas quando está conectado)
  Suporte a usuários móveis que queiram entrar na rede

## Slide 4: DHCP – visão geral
Host envia mensagem em broadcast “DHCP discover”
Servidor DHCP responde com mensagem “DHCP offer”
Host solicita endereço IP: mensagem “DHCP request”
Servidor DHCP envia IP: mensagem “DHCP ack”

## Slide 5: Cenário DHCP cliente-servidor
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
Servidor
DHCP
DHCP cliente que chega necessita um endereço nesta rede

## Slide 6
servidor DHCP : 223.1.2.5
cliente que chega
time
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs

## Slide 7: DHCP – Informações
O DHCP pode retornar mais do que apenas o endereço IP alocado na subrede
Endereço do próximo roteador para o cliente
Nome e endereço IP do servidor DNS
Máscara de rede (indicando as porções do endereço que identificam a rede e o hospedeiro)

## Slide 8: DHCP: exemplo
laptop ao se conectar necessita seu endereço IP, end. do primeiro roteador, end. do servidor DNS: usa DHCP
pedido DHCP encapsulado em UDP, encapsulado no IP, encapsulado no Ethernet 802.1
quadro Ethernet difundido (dest.: FFFFFFFFFFFF) na LAN, recebido no roteador que está rodando o servidor DHCP
Ethernet demultiplexado para IP, demultiplexado para UDP, demultiplexado para DHCP
roteador com servidor DHCP embutido
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Física
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 9: DHCP: exemplo
servidor DHCP prepara o ACK DHCP contendo o endereço IP do cliente, o endereço IP do primeiro roteador para o cliente, o nome e o endereço IP do servidor DNS
encapsula a mensagem DHCP no servidor, quadro é repassado para o cliente, e é demultiplexado até o DHCP no cliente.
cliente agora conhece o seu endereço IP, o nome e end. IP do servidor DNS, end. IP do seu primeiro roteador
roteador com servidor DHCP embutido
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 10
P: Como um provedor IP consegue um bloco de endereços?
R: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (www.icann.org.br)
  aloca endereços
  gerencia DNS
  aloca nomes de domínio, resolve disputas
  Através da IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

## Slide 11: Tradução de endereços na rede (NAT)
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
rede local
(e.x., rede caseira)
10.0.0/24
resto da
Internet
Datagramas com origem ou
destino nesta rede usam endereços 10.0.0/24 para origem e destino (como usual)
Todos os datagramas deixando a rede local têm o mesmo único endereço IP NAT origem: 138.76.29.7, e diferentes números de porta origem

## Slide 12: Tradução de endereços na rede (NAT)
Motivação: a rede local usa apenas um endereço IP, no que concerne ao mundo exterior:
  não há necessidade de alocar faixas de endereços do ISP:
    apenas um endereço IP é usado para todos os dispositivos
  pode modificar endereços de dispositivos na rede local sem notificar o mundo exterior
  pode trocar de ISP sem mudar os endereços dos dispositivos na rede local
  dispositivos dentro da rede local não são explicitamente endereçáveis, i.e., visíveis do mundo exterior (um incremento de segurança)

## Slide 13: Tradução de endereços na rede (NAT)
Implementação: um roteador NAT deve:
  datagramas saindo: trocar (IP origem, # porta ) de cada datagrama saindo para (IP NAT, novo # porta)
    . . . clientes/servidores remotos vão responder usando (IP NAT, novo # porta) como endereço destino.
  lembrar (na tabela de tradução NAT) cada par de tradução (IP origem, # porta ) para (IP NAT, novo # porta)
  datagramas entrando: trocar (IP NAT, novo # porta) nos campos de destino de cada datagrama entrando para o (IP origem, # porta) correspondente armazenado na tabela NAT

## Slide 14
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
O: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
envia datagrama p/
128.119.40.186, 80
Tabela de tradução NAT
end. lado WAN end. lado LAN
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
O: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
O: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: roteador NAT
muda end. origem
do datagrama de
10.0.0.1, 3345 p/
138.76.29.7, 5001,
e atualiza tabela
O: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: Resposta chega
p/ end. destino:
138.76.29.7, 5001
4: roteador NAT
muda end. destino
do datagrama de
138.76.29.7, 5001 p/ 10.0.0.1, 3345

## Slide 15: Tradução de endereços na rede (NAT)
campo do número de porta com 16-bits:
  60.000 conexões simultâneas com um único endereço no lado WAN!
NAT é controverso:
  roteadores deveriam processar somente até a camada 3
  viola o argumento fim-a-fim
    possibilidade do uso de NAT deve ser levado em conta pelos projetistas de aplicações (p.e., P2P)
  escassez de endereços, por outro lado, deveria ser resolvida com o IPv6

## Slide 16: Problema de travessia do NAT
o cliente quer conectar com o servidor com end. 10.0.0.1
  endereço 10.0.0.1 é local à LAN (cliente não pode usá-lo como endereço de destino)
  há apenas um endereço visível externamente: 138.76.29.7
solução 1: configurar estaticamente o NAT para encaminhar para o servidor pedidos de conexão entrantes numa dada porta.
    Ex: (123.76.29.7, porta 2500) sempre encaminhado para 10.0.0.1 porta 25000
10.0.0.1
10.0.0.4
roteador
NAT
138.76.29.7
Cliente
?

## Slide 17: Problema de travessia do NAT
solução 2: Protocolo Internet Gateway Device (IGD) do Universal Plug and Play (UPnP). Permite aos hosts que estejam atrás de NATs:
  descobrir o endereço público IP (138.76.29.7)
  Adicionar/remover mapeamento de portas (com tempos de validade)
  i.e., automatiza a configuração do mapeamento estático de portas NAT
10.0.0.1
10.0.0.4
roteador
NAT
138.76.29.7
IGD

## Slide 18
solução 3: repasse (usado pelo Skype)
  clientes atrás do NAT se conecta ao relay
  cliente externo também se conecta ao relay
  Repasse serve de intermediário entre pacotes de uma conexão para a outra
138.76.29.7
Cliente
10.0.0.1
roteador
NAT
1. conexão para o relay iniciada pelo host atrás do NAT
2. conexão para o relay é iniciada pelo cliente
3. Ponte
estabelecida

## Slide 19: Protocolo de mensagem de controle da Internet ICMP
usado por estações, roteadores para comunicar informação s/ camada de rede
  relatar erros: estação, rede, porta, protocolo inalcançáveis
  pedido/resposta de eco (usado por ping)
camada de rede “acima de” IP:
  msgs ICMP transportadas em datagramas IP
mensagem ICMP: tipo, código mais primeiros 8 bytes do datagrama IP causando erro

## Slide 20: Protocolo de mensagem de controle da Internet ICMP
Tipo Código descrição
0 0 resposta de eco (ping)
3 0 rede dest. inalcançável
3 1 estação dest. inalcançável
3 2 protocolo dest. inalcançável
3 3 porta dest. inalcançável
3 6 rede dest. desconhecida
3 7 estação dest. desconhecida
4 0 abaixar fonte (controle de congestionamento - ñ usado)
8 0 pedido eco (ping)
9 0 anúncio de rota
10 0 descobrir roteador
11 0 TTL (sobrevida) expirada
12 0 erro de cabeçalho IP

## Slide 21: TRACEROUTE e ICMP
Origem envia uma série de segmentos UDP para o destino
  Primeiro tem TTL =1
  Segundo tem TTL=2, etc.
  Número de porta improvável
Quando n-ésimo datagrama chega ao n-ésimo roteador:
  Roteador descarta datagrama
  Envia p/ origem uma mensagem ICMP (tipo 11, código 0)
  Mensagem inclui nome e endereço IP do roteador
Quando a mensagem ICMP chega, origem calcula RTT
Traceroute faz isto 3 vezes

## Slide 22
Critério de parada
Segmento UDP eventualmente chega à estação destino
Destino retorna pacote ICMP “porta inalcançável” (tipo 3, código 3)
Quando origem recebe este pacote ICMP, pára.
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 23: Dúvidas