## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações – Formas de acesso
IGOR ALVES

## Slide 2: Formas de Acesso
Rede telefônica tradicional
  Dial UP
  DSL
Cabo
FTTH
WiFi

## Slide 3: Dial-up
Utiliza rede de telefonia (Linha telefônica) - PSTN
Banda estreita
Modem
Velocidade máxima de 56,6Kbps
PSTN utilizam frequência de operação de 4000Hz, segundo teorema de Nyquist 8000Hz, utiliza codificação de 8 bits.
Notes: a frequência de amostragem de um sinal analógico, para que possa posteriormente ser reconstituído com o mínimo de perda de informação, deve ser igual ou maior a duas vezes a maior frequência do espectrod.esse sinal

## Slide 4: Placa de Fax modem

## Slide 6: Modulação de sinal

## Slide 7: Rede DSL (Linha de Assinante Digital)
Tecnologia ainda dominante no mercado
Normalmente os ISPs ofertam Telefonia + Internet. Ou seria Internet + Telefonia ?
  Canal Downstream de alta velocidade sobre frequência de 50 KHz a 1 MHz
  Canal Upstream de media velocidade sobre frequencia de 4 KHz a 50KHz
  Canal telefone bidirecional de 0 a 4 KHz

## Slide 8: Rede DSL (Linha de Assinante Digital)
Isso tudo sobre um mesmo cabo, pode isso ?
  Multiplexação por divisão de frequência – FDM

## Slide 9: Rede DSL (Linha de Assinante Digital)
Taxas de 1 a 2 Mbps de downstream
Podendo chegar até a 55 Mbps utilizando algoritmos avançados de processamento de sinal.

## Slide 10: Modem ADSL

## Slide 11: Cabo
Utiliza a infraestrutura de tv a cabo
ISP fornecem televisão e Internet
Modem a cabo

## Slide 12: FTTH (Fiber To The Home)
Enlaces de fibra ótica
Velocidades muito superior mínimo de 20 Mbps
Internet + TV + Telefonia

## Slide 13: FTTH (Fiber To The Home)
Brasil - GVT – 150 Mbps – R$ 199,00
USA - Google fiber – 1000 Mbps R$ 240,00

## Slide 14: Wifi
Frequência 2.4 GHz ou 5GHz
Padrões 802.11 a/b/g/n
Instalação fácil
Baixo custo

## Slide 15: Redes móveis
Utiliza a infraestrutura de telefonia móvel
Telefonia móvel de 1ª geração
  Analógico
  Transmitia apenas voz
  Inseguro
Telefonia móvel de 2ª geração
  Digital
  SMS, Voz

## Slide 16: Redes móveis
Telefonia móvel de 2,5ª geração
  GPRS (80 Kbps)e EDGE (230 Kbps)
Telefonia móvel de 3ª geração
  HSDPA, HSUPA (1 Mbps) HSPA+ (5Mbps)
Telefonia móvel de 4ª geração
  LTE (20 Mbps)

## Slide 17: Dúvidas
Com uma conexão de 1 Mbps quanto tempo é necessário para transferir um arquivo de 1GB ?