## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações – Modelo OSI Aula 2
IGOR ALVES

## Slide 2: Estrutura em camadas
Objetivos
  Reduzir complexidade
  Padronizar interfaces
  Facilitar engenharia modular
  Assegurar interoperabilidade de tecnologias
  Acelerar evolução
  Simplificar o entendimento

## Slide 3: Modelo OSI

## Slide 4: Camada Física
Funções:
  Representação dos bits (nível elétrico, duração do sinal, codificação)
  Forma e nível dos pulsos opticos
  Mecânica dos conectores
  Função de cada circuito do conector

## Slide 5: Camada física
Interface do meio físico:
  Par trançado – Unshielded Twisted Pair (UTP) cat5, cat5e, cat6;
  Fibra óptica monomodo ou multimodo;
  Cabo coaxial 10base2, 10base5
  Wireless

## Slide 6: Camada de enlace de dados
Funções:
  Endereços físicos de origem e destino
  Define protocolo da camada superior
  Topologia de rede
  Sequência de quadros
  Controle de fluxo

## Slide 7: Camada de rede
Funções
  Tratamento dos problemas de rede: congestionamento
  Escolha das melhores rotas
  Define endereços lógicos de origem e destino associados ao protocolo
  Interconecta diferentes camadas de enlace de dados

## Slide 8
Endereçamento – Método de atribuição de endereço e de localização de um host em uma rede.
Roteamento – identifica o processamento e direcionamento de pacotes de dados de uma rede para outra.

## Slide 9: Camada de transporte
Recebe os dados da camada de sessão, divide e passa para a camada de rede
Garante que todas as partes cheguem corretamente ao destino
Implementa uma conversação fim-a-fim
Responsável pelo término e pela criacao de conexão
Controle de fluxo fim-a-fim

## Slide 10
Identifica as aplicações da camada superior
Oferece serviços confiáveis ou não para a transferência de dados.

## Slide 11: sessão
Gerencia o controle de diálogos, permitindo a conversação em ambos os sentidos ou em apenas um
Sincronização do diálogo (transferência de arquivos, programas)

## Slide 12: Camada de apresentação
Realiza funções de forma padrão, conversão de códigos de caracteres (EBCDIC, ASCII)
Compressão, criptografia, codificação de inteiro, ponto flutuante etc.

## Slide 13: Camada de aplicação
A camada de aplicação define uma variedade de protocolos necessários à comunicação.
Correio eletrônico
Áudio
Vídeo
Acesso remoto

## Slide 14: Comunicação fim a fim

## Slide 15: Dúvidas