## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações – Modelo TCP/IP
IGOR ALVES

## Slide 2: Histórico TCP/IP
70-79:
  Arpa desenvolve estudos para interconexão de redes com comutação de pacotes
  Construção da rede ARPAnet.
  Surgem as primeiras especificações da família de protocolos TCP/IP

## Slide 3
80-85:
  TCP/IP é padronizada na ARPAnet
  Início emergente da Internet
  Arpa disponibiliza implementação de baixo custo do TCP/IP
85-90
  Adoção dos protocolos TCP/IP por organizações comerciais
  Crescimento do tamanho e uso da Internet

## Slide 4: Camadas da arquitetura TCP/IP

## Slide 5: Camada de aplicação
A camada de aplicação define a sintaxe e a semântica das mensagens trocadas entre aplicações. É a única camada cuja implementação é realizada através de processos do sistema operacional

## Slide 6: Camada de aplicação
Telnet – Terminal virtual
FTP (File transfer protocol) – Transferência de arquivos
SMTP (simple Mail Transfer Protocol) – Correio eletrônico
SNMP (Simple Network Manegement Protocol)
DNS (Domain Name System) – Mapeamento de nomes em endereços de rede;
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - WWW

## Slide 7: Camada de transporte
A camada de transporte provê comunicação fim-a-fim entre aplicações:
TCP (transmission Control Protocol)
  Orientado a conexão
  Provê fluxo confiável de dados
  Divide o fluxo em segmentos
UDP (User Datagram Protocol)
  Provê serviço não orientado a conexão

## Slide 8: Camada de rede
A camada de rede realiza transferência e roteamento de pacotes inter-rede
IP (Internet Protocol)
  Provê serviço de datragrama não confiável
  Envia, recebe e roteia datagramas IP
ICMP (Internet Control Message Protocol)
  Permite a troca de informações de erro e controle entre camadas de rede de estações distintas

## Slide 9: Camada de Interface de rede
Compatibiliza a tecnologia da rede física com o protocolo IP
Aceita datagramas IP e transmite na rede em forma de quadros
Trata os detalhes de hardware da conexão física e transmissão de dados
Geralmente inclui o driver de dispositivo e a placa de rede

## Slide 10: Encapsulamento

## Slide 11: Modelo OSI x Modelo TCP/IP

## Slide 12: Demonstração do processo de encapsulamento

## Slide 13: Dúvidas