## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações – Camada de Rede Protocolos de Roteamento
IGOR ALVES

## Slide 2: Introdução
Inter-rede TCP/IP
  Composta por um conjunto de redes físicas interconectadas por roteadores
Roteador
  Roteia datagramas entre essas redes
  Recebe datagramas nas várias interfaces
  Escolhe rotas através de suas interfaces
  Encaminha datagramas através das interfaces selecionadas

## Slide 3: Introdução
Roteamento
  Processo de escolha dos caminhos (rotas) a serem usados para enviar os datagramas, permitindo que os mesmo alcancem seus respectivos destinos finais

## Slide 4: Fundamentos
Algoritmo de roteamento
  Procedimento que toma as decisões de roteamento para cada datagrama
  Implementado em todos os roteadores e estações da inter-rede
  Encaminha os datagramas até os seus respectivos destinos finais
  Descobre a melhor rota até o destino final de cada datagrama

## Slide 5: Métricas de roteamento
Parâmetros qualitativos e operacionais adotados pelo algoritmo para selecionar as melhores rotas
  Comprimento da rota (Hop count )
  Retardo
  Confiabilidade
  Taxa de transmissão
  Carga
  Tamanho do datagrama
  Tipo de serviço

## Slide 6: Métrica da rota
Número inteiro não negativo que indica a qualidade da rota
Derivada das métricas de roteamento
Algoritmos de roteamento adotam um número reduzido de métricas de roteamento
Métricas de roteamento são aplicadas a uma equação bem definida, gerando a métrica ou custo da rota
Quando menor a métrica, melhor a rota

## Slide 7: Tabela de roteamento
Matem informações de roteamento para todas as redes físicas da inter-rede
Descreve a topologia geral da inter-rede
Identifica rotas para todos os destinos
Sinaliza os custos das rotas, provendo a noção de melhor rota para cada destino
Direciona as decisões de roteamanto realizadas pelo algoritmo de roteamento
Existe em todos os roteadores e estações.

## Slide 8: Protocolo de roteamento
Mecanismo que implementa a atualização automática das tabelas de roteamento nos vários roteadores
Atualizações são realizadas a partir das informações de roteamento propagadas e trocadas entre os roteadores
Propagações sinalizam mudanças operacionais das várias redes físicas
Permite a definição de tabelas completas e consistentes

## Slide 9: Estratégias de Roteamento
São as diferentes formas de se conseguir realizar roteamento
Ou seja, diferentes formas de inicialização e manutenção das tabelas de roteamento

## Slide 10: Estratégias de Roteamento
Três tipos:
Roteamento Estático
Roteamento Dinâmico
Roteamento Híbrido

## Slide 11: Roteamento Estático
Estratégia de roteamento na qual as tabelas de roteamento de estações e roteadores são manualmente configuradas pelo administrador
Permite instalar ou remover manualmente rotas estáticas
Rotas devem ser atualizadas após mudanças na interrede
O administrador deve atualizar as rotas manualmente

## Slide 12: Roteamento estático
Processo lento e sujeito a erros
Não acomoda crescimento e mudanças da inter-rede de forma satisfatória
Adequado para inter-redes pequenas, simples e estáveis
Comandos de configuração de rotas são incluídos em arquivos de inicialização

## Slide 13
Manipulando as rotas em estações Linux
Inserindo
  route add -net 200.10.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.254
  route add default gw 192.168.0.1
Removendo
  route del -net 200.10.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 150.10.0.2

## Slide 14: Roteamento Dinâmico
Adota protocolos de roteamento para criar, remover e atualizar rotas dinamicamente
Rotas são manipuladas de forma automática, rápida e confiável
Melhora a confiabilidade da rede e o tempo de resposta às mudanças operacionais

## Slide 15: Roteamento Dinâmico
É adequado para inter-redes grandes, complexas e instáveis
É adequado também a redes pequenas como rotas redundantes e freqüentes mudanças

## Slide 16: Roteamento Dinâmico
Principais protocolos:
RIP (Routing Information Protocol)
OSPF (Open Shortest Path First)
BGP (Border Gateway Protocol)

## Slide 17: Roteamento Dinâmico
Características operacionais diferenciam os protocolos de roteamento
Número de caminhos
Propagação das rotas
Organização estrutural
Hierarquia de roteamento
Propagação de máscara

## Slide 18
Número de caminhos
Caminho único
  Instala uma única rota para cada destino
Múltiplos caminhos
  Instala, quando possível, diversas rotas para cada destino

## Slide 19: Propagação de rotas
Vetor-distância (Distance-vector)
  Periodicamente, envia informações de roteamento aos roteadores vizinhos
  Propagações são realizadas de forma independente das mudanças operacionais
Estado de enlace (Link-State)
  Algoritmo de roteamento global – ou de estado de enlace (LS)
  Inicialmente, envia informações sobre as redes físicas (enlaces) diretamente conectados a todos os roteadores
  Novas propagações serão realizadas apenas após mudanças operacionais nos enlaces

## Slide 20
Organização estrutural
Estrutura plana
  roteadores desempenham o mesmo papel, realizando as mesmas funções
Estrutura hierárquica
  Roteadores são organizados de forma hierárquica, desempenhando diferentes papéis
  Função de cada roteador depende de sua localização física na inter-rede

## Slide 21
Hierarquia de roteamento
IRP (Interior Routing Protocol)
  Protocolo de roteamento adotado dentro de sistemas autônomos
ERP (Exterior Routing Protocol)
  Protocolo de roteamento adotando entre sistemas autônomos

## Slide 22
Sistema autônomo é um conjunto de redes controladas por uma única autoridade administrativa, que possui autonomia para selecionar o protocolo de roteamento interior.

## Slide 23: Roteamento Dinâmico x Estático

## Slide 24: Rotas representadas através de grafos

## Slide 25: Exemplo algoritmo LS (dijkstra)

## Slide 26: Exemplo algoritmo Vetor Distancia

## Slide 28: Dúvidas