## Slide 1: Arquitetura de Computadores
Aula 03

## Slide 2: Processadores
A evolução dos computadores tem sido caracterizada
  pelo aumento na velocidade do processador;
  Pela diminuição no tamanho dos componentes;
  Aumento na capacidade de armazenamento de dados;
  Aumento na velocidade dos componentes;
Verdadeiros ganhos devido a organização do computador
  Técnicas pipeline, execução paralela e especulativa;
  Manter o processador ocupado o máximo de tempo.

## Slide 3: Gerações
Primeira – Válvula
  Von Neumann –
    Memória principal
    ULA
    Unidade de Controle
    I/O
Segunda – Transistores
  ULA mais complexas
  Linguagem de alto nível

## Slide 4: Gerações
Terceira Geração – Circuito Integrado
  Lei de Moore – Número de transistores embarcados dobraria a cada ano
LSI, VLSI, ULSI

## Slide 5: Memória Semicondutora
Décadas de 50 e 60
  Memória magnética
    Cara, volumosa e destrutiva
Década de 70
  Primeira memória semicondutora
    256 bits
Gerações
  1K, 4K, 16K, 64K, 1M, 4M, 16M, 64M, 256M, 1G, 4G, 16G em um único chip

## Slide 6: Memória RAM
As memórias RAM são responsáveis por armazenar as informações que estão em uso no computador, fazendo com que o acesso aos dados seja mais rápido.

## Slide 7: Encapsulamento e instalação da DRAM
Até o final dos anos 80, a memória DRAM era feita com o encapsulamento DIP, que tinha que ser encaixada na placa-mãe. Logo depois surgiu o encapsulamento SIPP, que deu lugar, por sua vez, ao encapsulamento SIMM.

## Slide 8: Encapsulamento e instalação da DRAM
O SIMM surgiu por volta de1992 e, até hoje, os chips de memória que compõem as placas adaptadoras são do tipo DIP (Dual In-Line Package).

## Slide 9: Encapsulamento e instalação da DRAM
Entre 1992 e 1994, usou-se muito os módulos de memória SIMM pequenos, de 30 pinos.
Operam com 8 bits cada um.
Os módulos 30 pinos conseguiam compor no máximo 4MB em um único módulo.
Para completar um banco de memória num 80386, eram necessários 4 desses módulos, pois 4 x 8 bits significa 32 bits, o suficiente para um 80386 ou 80486.

## Slide 10: Encapsulamento e instalação da DRAM

## Slide 11: Encapsulamento e instalação da DRAM
Mais tarde, surgiram os módulos SIMM de memória de 72 vias, operando a 32 bits, que os últimos 486 fabricados usavam muito, também, algumas vezes, em conjunto com os de 30 vias. Esses módulos de memória de 72 vias podem ter até 32MB e um único módulo. Como esses módulos são de 32 bits, para poder completar um banco num Pentium, que é de 64 bits, são necessários 2 módulos.

## Slide 12: Encapsulamento e instalação da DRAM
Em 1997 surgiram as memórias no encapsulamento DIMM (Dual In-Line Memory Module), que é uma módulo de memória com um encaixe igual ao do SIMM, mas que é de 168 pinos, praticamente o dobro do tamanho de um SIMM. Essa memória é de 64 bits. Assim, para um Pentium, basta um desses módulos de memória para funcionar.

## Slide 13: Encapsulamento e instalação da DRAM

## Slide 14: DDR
Tipo de memória, atualmente, nas memórias mais recentes existem o DDR, DDR2 e DDR3, sendo o ultimo tipo, o mais recente, portanto o mais rápido.
A capacidade é o tamanho de armazenamento que a memória pode ter, atualmente: 512MB, 1Gb, 2Gb, 4GB e 8Gb.

## Slide 15: DDR
double data rate, ou dupla taxa de transferência. Quando o padrão DDR surgiu dobrou a taxa de transferência de dados de então. Depois do DDR, vieram o DDR 2 e o atual DDR 3 - cada número indica que houve a multiplicação por dois da taxa de transferência em relação à geração anterior. Memória com padrão DDR 4 já é uma realidade.
Exemplos: DDR-400, DDR2-667, DDR3-1600,

## Slide 16: DDR

## Slide 17: DDR2

## Slide 18: DDR3

## Slide 19: Velocidade da RAM
A eficiência da memória RAM está ligada à quantidade de dados que ela consegue enviar para o processador: quanto mais dados, num menor espaço de tempo, melhor.
Essa velocidade tem a ver com a frequência (quanto maior a frequência, mas vezes a memória está enviando dados), e tem a ver com largura de banda - ou seja, quantos dados é possível transmitir de uma só vez.

## Slide 20: Velocidade das memórias
Velocidade, ou frequência: quanto maior for a velocidade (medida em Mhz – Mega Hertz) maior será o desempenho, no entanto, é o principal fator que origina incompatibilidade quando se faz upgrade, como já dissemos deve ser sempre igual à que lá está e também deve obedecer aos requisitos da motherboard.

## Slide 21: Dual Channel
Apesar da evolução do padrão DDR, as memórias ainda não conseguem atingir a mesma velocidade do processador. Para tentar diminuir essa distância os computadores mais modernos lançam mão do recurso Dual Channel, ou canal duplo.

## Slide 22: O que é o Dual Channel
O Dual Channel permite ao processador comunicar em simultâneo com duas memórias, tornando assim o processo de transferência e processamento de dados mais rápido. Existe também o Triple Channel, cujo o principio de funcionamento é igual mas com três memórias, mas existe apenas nas motherboards mais recentes.

## Slide 23: O que é o Dual Channel
Se um computador com quatro pentes de memória, por exemplo, o controlador organiza a atividade das memórias para que as informações de dois pentes sejam transmitidas de uma só vez para o resto do computador, enquanto os outros dois pentes estão recebendo informações que vêm da máquina. Com isso, é possível dobrar a capacidade dos pentes.

## Slide 24: O que é o Dual Channel
Por isso é importante que os pentes sejam idênticos. Já há placas que trabalha com Triple Channel, ou canal triplo. Nesse caso, sempre são necessários múltiplos de 3 para os pentes de memória. São máquinas que trabalham com 3, 6 ou 9 slots, por exemplo.

## Slide 25: Front Side Bus (FSB)
Os Barramentos de comunicação são responsáveis por transmitir dados entre dispositivos de hardware. Entre os vários barramentos existentes no PC, o mais importante é o Front Side Bus (FSB), efetuando a comunicação entre a CPU e memória, incluindo outros dispositivos.

## Slide 26: Front Side Bus (FSB)
Por isso, é muito importante que o FSB seja rápido o suficiente, caso contrário, muito da capacidade do CPU e da memória é esperdiçada na prática. Durante essa matéria, vários casos irão exemplificar como o FSB pode realmente limitar o desempenho do sistema de forma geral.

## Slide 27: Slot para as memórias

## Slide 28: Slot para as memórias
Os soquetes de memória são numerados: 1, 2 e 3.
Instale memória primeiro no 1, depois no 2, depois no 3.
Normalmente não é permitido deixar o 1 vazio e instalar memórias no 2 e/ou 3.
O 1 pode ser o mais próximo do processador, mas nem sempre, às vezes o 1 é o mais distante.

## Slide 29: Slot para as memórias
É preciso respeitar a ordem da instalação dos módulos de memória. Se instalarmos, por exemplo, um módulo de memória no soquete 2, deixando o soquete 1 vazio, é possível que o computador não funcione, mas isso depende muito da placa de CPU em questão. Para não ter problemas, é bom sempre começar pelo soquete 1.

## Slide 30: Slot para as memórias

## Slide 31: Slot para as memórias
Os módulos de memória possuem pequenos cortes (chanfros) que se alinham em saliências existentes no soquete. Os chanfros servem para alinhar corretamente o módulo sobre o soquete. Eles impedem que o módulo seja encaixado na posição invertida. Também impedem que o tipo de memória errado seja instalado, pois cada tipo possui chanfros diferentes

## Slide 32: Slot para as memórias
Observe sempre a posição dos chanfros antes de encaixar um módulo de memória.

## Slide 33: Slot para as memórias
Os tipos mais comuns de memória são:
SDRAM: seu módulo é chamado DIMM/168. Note que possui dois chanfros na parte inferior, e um chanfro em cada lateral.
DDR: seu módulo é chamado DIMM/184. Possui um chanfro na parte inferior e dois chanfros em cada lateral.

## Slide 34: Slot para as memórias

## Slide 35: Conectando o módulo

## Slide 36: Conectando o módulo

## Slide 37: Memórias
Introdução;
Memória Cache;
  L1;
  L2;
  L3;
Memória Virtual;
  Page file;
  Swapping.

## Slide 38: Funcionamento
A memória do computador está organizada em uma hierarquia;
onde as mais rápidas estão fisicamente colocadas mais próximas do processador:
  registradores;
  cache;
    que podem ser L1, L2 ou L3, respectivamente, mais rápidas;

## Slide 39: Funcionamento

## Slide 40: Memória Cache
Memória Cache:
  é um dispositivo de armazenamento e de acesso rápido;
  serve de intermediário entre o executor e um outro dispositivo;
  um bloco de memória para armazenamento temporário;

## Slide 41: Memória Cache
No processador o principal objetivo de uma cache é acelerar a execução de uma tarefa.
A utilização de uma cache consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento que é mais lento, armazenando cópia dos dados em meios de acesso mais rápido.

## Slide 42: Memória Cache
A necessidade e com o avanço tecnológico vários tipos de cache foram criadas:
  processadores;
  discos rígidos.
Por ser mais caro, o recurso mais rápido não pode ser usado para armazenar todas as informações.
    Sendo assim, usa-se a cache para armazenar apenas as informações mais frequentemente utilizadas.

## Slide 43: Memória Cache
Lógica de uso da cache:
  se a cache possuir capacidade de armazenamento limitada (custo), e se não houver mais espaço para armazenar o novo dado, é necessário liberar espaço;
  a forma utilizada para selecionar o elemento a ser retirado é chamada de política de troca (replacement policy).

## Slide 44: Memória Cache
Lógica de uso da cache:
  uma política de troca muito popular é a LRU (least recently used), que significa algo como “elemento recentemente menos usado”;

## Slide 45: Memória Cache
Lógica de uso da cache:
  Como funciona no processador:
    quando o processador necessita de um dado, e este não está presente na cache, ele terá de realizar a busca diretamente na memória RAM, utilizando wait states.
    Como provavelmente será requisitado novamente (localidade temporal) o dado que foi buscado na RAM é copiado na cache.

## Slide 46: Memória Cache
Cache em níveis (processador):
  com a evolução na velocidade dos processadores, e devido ao alto custo de produção a cache foi dividido em níveis:
    Níveis de cache
      De acordo com a proximidade do processador são atribuídos níveis de cache. Assim, a memória cache mais próxima da UCP recebe o nome de cache L1 (do inglês "level 1" ou nível 1). Se houver outro cache mais distante da CPU este receberá o nome de cache L2 e assim por diante.

## Slide 47: Memória Cache
Cache em níveis (processador):
  Cache L1:
    uma pequena porção de memória estática (SRAM) presente dentro do processador;
      dividido em cache de: dados e instruções
    geralmente tem entre 16KB e 128KB;
    os acessos nesse nível são feitos na velocidade do clock do processador (~10 nano segundos).

## Slide 48: Memória Cache

## Slide 49: Memória Cache
Cache em níveis (processador):
  Cache L2:
    objetivo de complementar o cache L1, devido ao seu tamanho reduzido;
    proporciona maior rendimento ao processador, mesmo que ele tenha um clock baixo;
    acesso em torno de 20 a 30 nano segundos;
    Geralmente tem entre 128 a 512KB;

## Slide 50: Memória Cache
Cache em níveis (processador):
  Cache L3:
    objetivo de complementar o cache L2;
    mais lenta do que o cache L1 e L2;
    custo de produção menor;
    inicialmente implementado pela AMD;
    maior capacidade de armazenamento, entre ~1 a ~4MBs ou superior.

## Slide 51: Memória Cache
Tempos de acesso médio:
  memória principal (RAM): em torno de 60 nano segundos;
  memória secundária (HD): mecânica, lenta (cerca de 12 milisegundos.

## Slide 52: Memória Cache
Exemplo de outro dispositivo que usa cache:
  o cache de disco HD
    uma pequena quantidade de memória incluída na placa lógica.
      Como exemplo, a unidade Samsung de 160 GB tem 8 MBytes de cache.

## Slide 53: Memória Cache
Em resumo:
  o processador acessa à memória RAM em ~60 nano segundos (60 bilionésimos de um segundo). Pode parecer rápido, mas é muito lento para um processador. Os processadores podem ter tempos de ciclo de 2 nano segundos.

## Slide 54: Memória Virtual
Memória virtual, é uma técnica que usa a memória secundária como uma extensão da memória principal;
A memória virtual consiste em recursos de hardware e software com três funções básicas:
  realocação;
  proteção;
  paginação ou troca.

## Slide 55: Memória Virtual
realocação (ou recolocação), para assegurar que cada processo (aplicação) tenha o seu próprio espaço de endereçamento, começando em zero;
proteção, para impedir que um processo utilize um endereço de memória que não lhe pertença;

## Slide 56: Memória Virtual
paginação (paging) ou troca (swapping), que possibilita a uma aplicação utilizar mais memória do que a fisicamente existente (essa é a função mais conhecida).

## Slide 57: Memória Virtual
O acesso ao HD é mais lento do que o da memória RAM, então, o acesso a memória virtual será mais lento.
Os computadores atuais usam memória virtual para executar das mais simples, as mais complexas aplicações, tais como processadores de texto, folhas de cálculo, jogos, leitores multimídia, etc.

## Slide 58: Memória Virtual

## Slide 59: Memória Virtual
Funcionamento:
  Linux em 32 bits
    chamada de “swap”
    na arquitetura x86 de 32 bits, o Linux pode endereçar até 4 GB de memória virtual;
    dimensionada na instalação e somente poderá ser redimensionada se for reparticionada;

## Slide 60: Memória Virtual
Funcionamento:
  Windows em 32 bits
    analogamente ao Linux, as versões atuais do Windows de 32 bits usam um espaço de endereçamento de 4 GB;
    diferentemente do Linux, o Windows usa apenas arquivos para paginação (paging files). Podendo usar até 16 desses arquivos, e cada um pode ocupar até 4GBs de espaço em disco;
    o arquivo de paginação usa a extensão “*.swp” .

## Slide 61: Memória Virtual
Funcionamento:
  Em ambos os caso o espaço é dividido em dois:
    o espaço do núcleo (kernel space); e
    o espaço do usuário (user space).
      No primeiro caso o espaço é usado para armazenar informações da própria memória virtual, já no segundo caso os dados do programa em execução.

## Slide 62: Memória Virtual
É recomendado dimensionar a memória virtual entre 2x ou 3x em relação ao tamanho da memória RAM.

## Slide 63: Memória Virtual
Em resumo:
  A memória virtual foi inicialmente criada para proporcionar maior extensão da memória principal. Exemplo: um programa que ocupa um total de 64 MBs pode ser executado em um computador com apenas 32 MBs de memória principal disponível.

## Slide 64: Memória Virtual
Memória Cache vs. Memória Virtual:
  Memória Cache:
    totalmente implementada em hardware;
    transparente para o software;
    envolve uma tradução de endereços;
    os dados do cache são apenas uma cópia da memória principal;
    o objetivo é reduzir o tempo de acesso à memória

## Slide 65: Memória Virtual
Memória Cache vs. Memória Virtual:
  Memória virtual:
    implementada pelo S. O;
    requer suporte do hardware;
    envolve uma tradução de endereços;
    o objetivo é aumentar a memória visível pelos programas.

## Slide 66: Memória Virtual

## Slide 67: Memória Virtual

## Slide 68: Memória Virtual

## Slide 69: Memória Virtual

## Slide 70: Memória Virtual

## Slide 71: PROCESSADOR
O processador é o cérebro do micro;
Processa a maior parte das informações;
É um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador;
É o componente mais complexo do micro;
É o componente mais importante do micro;

## Slide 72: PROCESSADOR
Um processador visto de cima (esquerda) e de baixo (direita).
  Todos os computadores baseiam-se nele para executar alguma função;
  É o cérebro do computador;
  Aceita dados digitais como entrada, processa-os, e fornece resultados como saída.

## Slide 73: PROCESSADOR
Processador internamente

## Slide 74
Processadores:
  Processador ou microprocessador ou UCP ou ainda CPU:
    São circuitos integrados programáveis capazes de manipular e processar dados;
    Um dispositivo de uso geral e programável;
    Responsável por realizar as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador.
PROCESSADOR

## Slide 75
Estrutura Básica:
PROCESSADOR

## Slide 76: PROCESSADOR
Processadores:
  Operam com números e símbolos representados no sistema binário;
  Subdividido em:
    ULA (Unidade Lógica e Aritmética): responsável por executar os programas, instruções lógicas, matemáticas, desvio, entre outras.

## Slide 77: PROCESSADOR
Processadores:
  Subdividido em:
    UC (Unidade de Controle): realiza a tarefa de controle das ações a serem realizadas pelo computador;
    Registradores: pequenas memórias que armazenam instruções ou valores que são utilizados pelo processador.

## Slide 78: Introdução
Processadores:
  Microprocessador:

## Slide 79: PROCESSADOR
Processadores:
  Ciclo de Execução:
    Buscar: Busca uma instrução na memória e a coloca no processador;
    Executar: Executa a operação indicada;
    Interromper: Se uma interrupção ocorrer, antes da conclusão, salva o estado atual do processo e atenda a interrupção.

## Slide 80: PROCESSADOR
Processadores:
  Trabalha em altas frequências
    Clock: indica o número de instruções que podem ser executadas por segundo (ciclo);
    Medida em Hz, sendo 1 KHz, mil ciclos por segundo, 1 MHz corresponde a 1000 KHz e 1 GHz a 1000 MHz.
      Ex: Um processador de 800 MHz pode realizar aproximadamente 800 milhões de instruções por segundo.

## Slide 81: PROCESSADOR
Processadores:
  Trabalha em altas frequências
    Clock interno: Frequência de operação interna do processador;
    Clock externo (FSB, do inglês Front Side Bus): Frequência de operação externa, utilizada para comunicação entre o processador e a memória.

## Slide 82: PROCESSADOR
Processadores:
  Multiplicador de Clock:
    Permite que o processador trabalhe com o clock interno numa frequência maior do que a do clock externo.
  Basicamente (não é só isso), o que determina se um processador é mais rápido que outro é a velocidade de execução, ou seja, seu clock.

## Slide 83: PROCESSADOR
Processadores:
  Principais fabricantes:
    A maioria dos computadores existentes no mercado são equipados com processadores Intel ou AMD;
    Linhas de processadores:
      Intel: Core, Pentium, Xeon, Celeron, Atom entre outros;
      AMD: Turion, Sempron, K6, K7, Duron, Phenom, Athlon entre outros

## Slide 84: Histórico do Processador
1971 – Intel desenvolve o 4004
  Somar números de 4 bits;
  Multiplicação por repetição de somas;
1972 – Desenvolvido o 8008
  8 bits
8088 –
  8 Bits e maior capacidade de endereçamento
  Mais rápido

## Slide 85: Histórico do Processador
Lançado em 1970 pela Intel, a CPU 4004 foi feita para uma empresa de calculadoras.
    Idealizado inicialmente por John Von Neumann em 1945;
    Projeto chamado EDVAC, concluído em 1949.

## Slide 86: Processador
Processadores da década de 70 - 8086
  16 bits
Processadores da década de 1980
  80286, 80386, 80486
Processadores da década de 1990
  Pentium (pro e II) III e 4
Anos 2000
  Pentium III e 4, Core, Core 2 e Core 2 Quad

## Slide 87: Histórico do Processador
Uma evolução de frequências de dezenas de kHz a atuais 4GHz em menos de 40 anos.

## Slide 88: Histórico do Processador
A Intel e a AMD se destacaram ao longo dos anos permanecendo quase absolutas no ramo.

## Slide 89: Histórico do Processador
Do ponto de vista de arquitetura e da organização os computadores, os blocos básicos são praticamente os mesmos do computador IAS de 50 anos atrás, o que avança são as técnicas de espremer ainda mais a última gota de desempenho dos materiais.

## Slide 90: Histórico do Processador
Processadores:
  Quadro de Evolução da Intel:

## Slide 91: Técnicas embutidas nos Novos processadores
Previsão de desvio
  Antecipação do código de instrução da memória;
  Quais os seguintes, se acertar a maior parte do tempo mantém o processador ocupado;
Análise de fluxo de dados
  Não segue a ordem natural do programa e sim escalona as instruções de acordo com a dependência de dados umas das outras;
Execução especulativas
  Usando os dois anteriores executa antecipadamente

## Slide 92: Melhorias na Arquitetura do CHIP
Aumentar a velocidade de Hardware
  Porta lógicas menores, mais perto e maior clock;
  Aumentar a velocidade e o tamanho dos caches;
  Aumentar a velocidade das instruções (ex. Paralelismo).
Potência
  Mais velocidade, mais integração, mais potência.
Atraso de RC
  Velocidade limite para os elétrons entre os transistores e limitada pelo R C dos fios que os interligam.
Latência da memória – Limitam as velocidades do processadores.

## Slide 93: Conclusão
Processadores:
  O número de transistores disponível, têm forte influência sobre a performance de um processador.

## Slide 94: SOQUETE DO PROCESSADOR
Uma placa mãe com o soquete do processador indicado pela seta de cor vermelha.

## Slide 95: SOQUETE DO PROCESSADOR
Uma placa mãe de um notebook com o soquete do processador indicado pela seta de cor roxa.

## Slide 96: Arquitetura de Von Newman

## Slide 97: PROCESSADOR
Barramentos

## Slide 98: Chipset
Chipset é o nome dado ao conjunto de chips (set significa “conjunto”, daí o seu nome) usado na placa-mãe.

## Slide 99: PROCESSADOR
Chipset - Ponte Norte

## Slide 100: PROCESSADOR
Chipset – Ponte Sul

## Slide 101: COMPONENTES
UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA;
UNIDADE DE CONTROLE;
REGISTRADORES;
COPROCESSADOR;
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA;
UNIDADE DE PONTO FLUTUANTE;
RELÓGIO (CLOCK).

## Slide 102: UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA
RESPONSÁVEL POR EXECUTAR AS INSTRUÇÕES DOS PROGRAMAS;
FUNCIONA COMO UMA GRANDE CALCULADORA ELETRÔNICA;
EXECUTA AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS E LÓGICAS;
SUBDIVIDE-SE EM: UNIDADE ARITMÉTICA, UNIDADE LÓGICA E UNIDADE DE DESLOCAMENTO.
Estrutura Simplificada de uma CPU

## Slide 103: UNIDADE DE CONTROLE
GERA TODOS OS SINAIS QUE CONTROLAM AS OPERAÇÕES NO EXTERIOR DA CPU;
FORNECE AS INTRUÇÕES PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO INTERNO DA CPU;
É O DISPOSITIVO MAIS COMPLEXO DO PROCESSADOR;
BUSCA INSTRUÇÕES NA MEMÓRIA PRINCIPAL E DETERMINA SEUS TIPOS;
CONTROLA AS AÇÕES DA ULA;
MOVIMENTA OS DADOS E INSTRUÇÕES PARA A CPU.

## Slide 104: Registradores
São unidades de memória capazes de armazenar n bits. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória, sendo assim, são o meio mais rápido e caro de se armazenar um dado.
Lembrando que os registradores são circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias, e são tipicamente usados como um dispositivo de armazenamento temporário.

## Slide 105: Registradores
Nos dias de hoje os computadores necessitam de muito mais espaço para armazenar as informações em todos os tipos de memória, a partir desse momento,as informações que são armazenadas por conjuntos de dígitos binários nos sistemas digitais internos do computador também tem que ser maior, ocupando um espaço de 32, 64 ou 128 bits, sendo que em períodos mais antigos essa memória dos conjuntos de dígitos binários possuiam no máximo 16 bits.

## Slide 106: Rergistradores
Registrador acumulador (EAX): registador acumulador expandido de arquiteturas 8086
Registradores de base (EBX): registador de base estendido de arquiteturas 8086
Registrador contador (ECX): registador de laços de repetição em arquiteturas 8086
Registradores de dados (EDX): registador estendido de "contas" com palavras de arquiteturas 8086

## Slide 107: Registrador acumulador
Realiza operações aritméticas, acessa portas de entrada e saída, faz chamadas de interrupções

## Slide 108: Registradores de base
Registradores de base são registradores que recebem o endereço-base de um dado objeto. Este tipo de registrador oferece aos programadores um subterfúgio para a criação de "ponteiros" (variáveis, contendo o caminho para um endereço no software).

## Slide 109: Registrador contador
Conta todos as repetições e deslocamentos, podendo ser atribuído um valor de interrupção.

## Slide 110: Registradores de dados
Registradores de dados são utilizados para armazenar valores, tais como inteiros e pontos flutuante. Em algumas CPUs antigas e mais baratas, é um registrador de dados especial, conhecido como acumulador, e é utilizado implicitamente em muitas operações. O acumulador funciona como um recipiente onde são colocados e somados valores de cálculos e comparações.

## Slide 111
3.3 REGISTRADORES
É UMA PEQUENA PORÇÃO DE MEMÓRIA NO PROCESSADOR CENTRAL;
AUMENTAM A VELOCIDADE DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS;
UTILIZAM ARQUITETURA DE CARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO;
ARMAZENA TEMPORARIAMENTE OS DADOS;
SUBDIVIDEM-SE EM: REGISTRADORES DE USO GERAL, DE SEGMENTO, DE PONTEIRO E DE ESTADO;
OS MAIS IMPORTANTES SÃO: CONTADOR DE PROGRAMA (PC) E REGISTRADOR DE INSTRUÇÃO (IR).

## Slide 112
3.3 REGISTRADORES

## Slide 113: COPROCESSADOR
Auxilia o processamento principal no cálculo de funções complexas;
Contribui para o desempenho do processador em jogos e aplicativos gráficos.

## Slide 114: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA
TRANSFORMA ENDEREÇOS VIRTUAIS EM ENDEREÇOS FÍSICOS;
ADMINISTRA A MEMÓRIA PRINCIPAL DO COMPUTADOR;

## Slide 115: UNIDADE DE PONTO FLUTUANTE
É MAIS COMPLEXAS QUE A ULA;
TRABALHA COM CÁLCULOS DE NÚMEROS REAIS;
TRABALHAM COM OPERANDOS MAIORES: GERALMENTE ENTRE 64 E 128 BITS.
É um formato de representação digital de números reais, que é usada nos computadores.

## Slide 116
Processamento Paralelo
“pipeline”

## Slide 117: Pipeline
Método de processamento usado em um computador, que permite o rápido processamento paralelo dos dados. O processamento em pipeline é feito através da sobreposição de operações através de um pipe, ou uma parte da memória que transfere informações de um processo para outro.

## Slide 118: Pipeline
Os Pipelines, hoje, levam muitas estruturas diferentes, do tipo Superescalar, Dinâmico, Out-of-Order, entre outros, que vêm solucionar problemas nos processadores com Pipeline, tentando minimizar o uso de bolhas nos processadores, assim maximizando o uso do processador.
Ao mesmo tempo em que os processadores ficam mais sofisticados eles têm diminuído de tamanho através do uso de tecnologias de fabricação mais precisas. Isto leva a um problema de dissipação de calor.

## Slide 119
3.6 RELÓGIO (CLOCK)
É UM CIRCUITO GERADOR DE PULSOS QUE DITAM O TEMPO E SINCRONIZAM UM PROCESSADOR;
SUA UNIDADE É CICLOS POR SEGUNDO OU HERTZ;
NÃO DEFINE EXCLUSIVAMENTE A “VELOCIDADE” DE UM PROCESSADOR;
O AUMENTO DA FREQUÊNCIA DESSE DISPOSITIVO CARACTERIZA O OVERCLOCKING.

## Slide 120: 3.6 RELÓGIO (CLOCK)
1
0

## Slide 121: 3.6 RELÓGIO (CLOCK)
Transferindo mais de um dado por ciclo de clock.

## Slide 122: 3.6 RELÓGIO (CLOCK)
Clock Externo e Interno
Clocks interno e externo em um Pentium 4 de 3,4 GHz.

## Slide 123
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Arquiteturas;
Modelos de computação;
“Velocidade” do processador;
Barramentos;
Lei de Moore.

## Slide 124
1 ARQUITETURAS
As principais arquiteturas de processadores são:
Von Neumann;
Harvard.

## Slide 125
2 MODELOS DE COMPUTAÇÃO
Os dois modelos de computação de processadores são:
CISC;
RISC;

## Slide 126: PROCESSADOR
Tecnologias
CISC vs RISC
ou
“CRISC”
CISC - (Complex Instruction Set Computer, ou
"computador com um conjunto complexo de instruções")
RISC (Reduced Instruction Set Computer, ou
"computador com um conjunto reduzido de instruções")

## Slide 127
3 “VELOCIDADE” DO PROCESADOR
Os principais componentes responsáveis pela “velocidade” de um processador são:
Clock;
Largura dos barramentos;
Memória Cache;
Arquitetura do processador;
Tecnologia de coprocessamento;
Tecnologia de previsão de saltos (Branch Prediction);
Tecnologia de pipeline;
Conjunto de instruções.

## Slide 128
4 BARRAMENTOS
Os principais barramentos são:
Barramento de Dados;
Barramento de Endereço;
Barramento de Controle.

## Slide 129
5 LEI DE MOORE

## Slide 130
5. LINHA DE PROCESSADORES DA INTEL
*
4004
386
286 - Cérebro Morto
Pentium
486
Pentium ll
Celeron
Pentium PRO

## Slide 131
Xeon
Pentium III
5. LINHA DE PROCESSADORES DA INTEL
*
Pentium IV
Pentium D
Core 2 Duo

## Slide 132
Nome | Data | Transistores | Mícrons | Velocidade do clock | Largura de dados | MIPS
8080 | 1974 | 6.000 | 6 | 2 MHz | 8 bits | 0,64
8088 | 1979 | 29.000 | 3 | 5 MHz | 16 bits 8 bits | 0,33
80286 | 1982 | 134.000 | 1,5 | 6 MHz | 16 bits | 1
80386 | 1985 | 275.000 | 1,5 | 16 MHz | 32 bits | 5
80486 | 1989 | 1.200.000 | 1 | 25 MHz | 32 bits | 20
Pentium | 1993 | 3.100.000 | 0,8 | 60 MHz | 32 bits 64 bits | 100
Pentium II | 1997 | 7.500.000 | 0,35 | 233 MHz | 32 bits 64 bits | 300
Pentium III | 1999 | 9.500.000 | 0,25 | 450 MHz | 32 bits 64 bits | 510
Pentium 4 | 2000 | 42.000.000 | 0,18 | 1,5 GHz | 32 bits 64 bits | 1,700
Pentium 4 "Prescott" | 2004 | 125.000.000 | 0,09 | 3,6 GHz | 32 bits 64 bits | 7,000
Pentium D | 2005 | 230.000.000 | 90nm | 2,8 GHz 3,2 GHz | 32 bits | 
Core2 | 2006 | 152.000.000 | 65nm | 1,33 2,33 GHz | 32 bits | 26,000
Core 2 Duo | 2007 | 820.000.000 | 45nm | 3 GHz | 64 bits | 53,000
Core i7 | 2008 | 731.000.000 | 45nm | 2,66 GHz 3,2 GHz | 64 bits | 76,000

## Slide 133
5. LINHA DE PROCESSADORES DA INTEL
Core i7

## Slide 134
K6
286A
LINHA DE PROCESSADORES DA AMD
386
586
K5
486

## Slide 135
K6-2
LINHA DE PROCESSADORES DA AMD
K6-3
Sempron
K7 / Athlon
Duron

## Slide 136
Athlon 64
LINHA DE PROCESSADORES DA AMD
Athlon 64 X2
Turion 64 X2
Turion 64
Opteron
*

## Slide 137: PROCESSADOR
Novas tecnologias
Processadores com dois ou mais núcleos

## Slide 138: Novos processadores
A primeira geração de processadores duais consiste no AMD Athlon 64 X2 e nos processadores Intel Pentium D e Pentium Extreme Edition.
O Athlon 64 X2 é formado por uma pastilha dupla de silício, contendo dois núcleos de Athlon 64.
Processadores Pentium D e Pentium Extreme Edition são formados com a montagem de dois processadores Pentium 4 no mesmo encapsulamento.

## Slide 139: Novos processadores
A principal diferença entre esses dois modelos da Intel é a tecnologia HT, presente no Pentium Extreme Edition e ausente no Pentium D.
As novas gerações de processadores Intel e AMD incluem modelos de dois e de quatro núcleos (dual core e quad core).

## Slide 140: Novos processadores
Os modelos da Intel para Desktop são:
Core 2 Duo
Core 2 Quad
Core 2 Extreme
Pentium Dual Core

## Slide 141: Novos processadores
O principal processador desta geração é o Core 2 Duo, e dele derivam os demais modelos. Por exemplo, o Pentium Dual Core e o Celeron Dual Core são versões simplificadas, contando com cache L2menor, clocks menores e com alguns recursos desativados, como a virtualização. Processadores Core 2 Quad são sempre de quatro núcleos, formados pela montagem de duas pastilhas de Core 2 Duo em um só encapsulamento. Já os processadores Core 2 Extreme podem ser de dois ou quatro núcleos.

## Slide 142: Novos processadores
Processadores da Intel e da AMD têm agora 6 núcleos. A AMD usa oficialmente o termo“six-core”, mas é comum encontrar entre os usuários, referências como “hexacore” ou “hex-core”, todas são aceitas.
Antes dos novos processadores, o modelo mais avançado da AMD era o Phenom II X4 modelo 965, de 3,4 GHz.

## Slide 143: Novos processadores
Os novos modelos de 6 núcleos são oferecidos com as velocidades de 2.8 e 3.2 GHz, e trazem uma novidade, o recurso “Turbo Core”, em resposta ao Turbo Boost da Intel.

## Slide 144: Phenom
Processadores Phenom são baseados na arquitetura K10. A primeira versão do seu núcleo é chamada Barcelona. São quatro núcleos em um único die. Cada núcleo tem 128 kB de cache L1 e 512 kB de cache L2 exclusiva. Uma cache L3 de 2 MB está presente no chip, e é compartilhada entre os quatro núcleos. Ao todo são cerca de 460 milhões de transistores.

## Slide 145: Phenom
quatro núcleos operam com frequências e voltagens independentes. Durante um pico com carga máxima
de trabalho, os núcleos operam com frequência e voltagens máximas, mas nos períodos em que a carga máxima de trabalho não é exigida, os núcleos podem ter suas voltagens e frequências reduzidas de forma independente, resultando em redução no consumo de energia e no aquecimento.

## Slide 146: Cache Phenom

## Slide 147: Cache Phenom
A figura 2 mostra a estrutura interna do Phenom, destacando os núcleos e as suas caches. Cada núcleo tem à sua disposição caches L1 e L2 (128 kB e 512 kB), além da cache L2 de 2 MB compartilhada. O chip tem dois canais de memória DDR2, suportando DDR2/400, DDR2/533, DDR2/667, DDR2/800 e DDR2/1066

## Slide 148: Phenom II X6 965 (3.4 GHz)

## Slide 149: Phenom II X6 de 3.2 GHz
modelo HDT90ZFBK6DGR

## Slide 150: Phenom II X6 de 3.2 GHz
No Phenom II X6 podemos identificar facilmente os seis núcleos, cada um com sua cache L2 de 512 MB e a cache L3 de 6 MB, compartilhada entre os núcleos.
Errado
Correto

## Slide 151: Potência
O modelo abaixo é um HDZ965FBK4DGM, que dissipa 125 watts.

## Slide 152: A nova arquitetura Ivy Bridge
A nova arquitetura Ivy Bridge.
Para se ter uma ideia de quão pequeno são os transistores de 22 nm dos novos processadores, um fio de cabelo humano possui cerca de 60 mil nanômetros de diâmetro. A fabricação é possível com a tecnologia 3D Tri-Gate, anunciada pela fabricante de Santa Clara em maio do ano passado. O novo processo de fabricação possibilita maior desempenho com menor gasto de energia.

## Slide 153: A nova arquitetura Ivy Bridge
Os novos integrantes :
• Core i7 Extreme: Core i7-3920XM
• Core i7 para notebooks: i7-3820QM, i7-3720QM, i7-3612QM, i7-3610QM
• Core i7 para desktops: i7-3770K, i7-3770
• Core i7 para desktops de baixo consumo: i7-3770T, i7-3770S
• Core i5: i5-3570K, i5-3550, i5-3450, i5-3550S, i5-3450S

## Slide 154
A nova arquitetura Ivy Bridge

## Slide 155: FX Vishera
Até 8 núcleos e 4,2 GHz
Modelo mais poderoso custa menos de US$ 200

## Slide 156: FX Vishera
A AMD lançou hoje uma atualização na linha de processadores FX;
Omodelo mais potente é o FX-8350, que possui oito núcleos e impressionantes 4,0 GHz de clock nativo, chegando a 4,2 GHz no modo turbo.
Os chips possuem boa capacidade de overclock e foram pensados especialmente para gamers e entusiastas.
Concorrente do Core i7 não eles deverão apenas competir com os intermediários Core i5.