## Slide 1: BIOCOMBUSTÍVEIS
Biocombustível é um tipo de combustível renovável, menos poluente, feito à base de produtos vegetais e animais. As principais matérias-primas para a produção são a cana-de-açúcar, beterraba, sorgo, dendê, semente de girassol, mamona, milho, mandioca, soja, aguapé, copaíba, lenha, resíduos florestais, excrementos de animais, resíduos agrícolas, entre outras.

## Slide 2: BIOCOMBUSTÍVEIS
O processamento dessa matéria orgânica origina um óleo, que pode ser misturado aos derivados do petróleo (gasolina, diesel, etc.) ou utilizado puro. Os principais biocombustíveis são: etanol, metanol, biodiesel, bio-óleo, biogás, bioetanol, óleo vegetal e E85. Algumas dessas substâncias possuem uma porcentagem de derivados de petróleo, no entanto, a maioria é formada apenas por produtos de origem vegetal e/ou animal.

## Slide 3: BIOCOMBUSTÍVEIS
Especialistas afirmam que a utilização do biocombustível oferece uma série de vantagens: emite menos gases poluentes durante a combustão, contribui para o aumento de emprego na zona rural, é uma fonte renovável e reduz a dependência de fontes de origem fóssil.

## Slide 4: BIOCOMBUSTÍVEIS
Porém, existem opositores ao uso do biocombustível em larga escala. Essa vertente alega que a matéria-prima (alimentos) deveria ser destinada à população, além de uma série de problemas ambientais que podem ser originados pela intensificação das plantações de cana-de-açúcar: perda de nutrientes do solo, erosão, desmatamentos, etc.

## Slide 5: BIOMASSA
A biomassa é um material constituído principalmente de substâncias de origem orgânica, ou seja, de animais e vegetais. A energia é obtida através da combustão da lenha, bagaço de cana-de-açúcar, resíduos florestais, resíduos agrícolas, casca de arroz, excrementos de animais, entre outras matérias orgânicas.

## Slide 6: BIOMASSA
Essa fonte energética é renovável, pois a sua decomposição libera CO2 na atmosfera, que, durante seu ciclo, é transformado em hidratos de carbono, através da fotossíntese realizada pelas plantas. Nesse sentido, a utilização da biomassa, desde que controlada, não agride o meio ambiente, visto que a composição da atmosfera não é alterada de forma significativa.

## Slide 7: BIOMASSA
Entre as principais vantagens da biomassa estão: Baixo custo de operação; Facilidade de armazenamento e transporte; Proporciona o reaproveitamento dos resíduos; Alta eficiência energética; É uma fonte energética renovável e limpa; Emite menos gases poluentes. Porém, o seu uso sem o devido planejamento pode ocasionar a formação de grandes áreas desmatadas pelo corte incontrolado de árvores, perda dos nutrientes do solo, erosões e emissão excessiva de gases.

## Slide 8: BIOMASSA
A utilização da energia da biomassa é de fundamental importância no desenvolvimento de novas alternativas energéticas. Sua matéria-prima já é empregada na fabricação de vários biocombustíveis, como, por exemplo, o bio-óleo, BTL, biodiesel, biogás, etc.

## Slide 9: Ciclo energético da biomassa

## Slide 10: Biocombustíveis
Os biocombustíveis são combustíveis com fontes renováveis, obtidos a partir do beneficiamento de determinados vegetais, entre os quais podemos citar: cana-de-açúcar, plantas oleaginosas, resíduos agropecuários, eucalipto, além de muitos outros. De acordo com a definição técnica da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, biocombustível é todo combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna; para outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou em parte geral combustíveis de origem fóssil.

## Slide 11: Biocombustíveis
Essa fonte de energia é uma alternativa relativamente eficiente para amenizar diversos problemas relacionados à emissão de gases e, automaticamente, combater o efeito estufa. Para isso é preciso promover gradativamente a substituição do uso dos combustíveis fósseis pelos bicombustíveis, até porque o petróleo é um recurso finito e que, segundo pesquisadores, deve acabar por volta do ano de 2070.

## Slide 12: Produção de biocombustíveis
Atualmente, a produção de energia a partir de produtos agrícolas é classificada em: etanol, biogás, biodiesel, florestas e resíduos. A produção de eletricidade a partir da biomassa está associada à necessidade ou não de conversão da biomassa antes da combustão. Assim um grupo baseia-se na combustão direta da biomassa (ciclo a vapor e queima conjunta ou combinada com fóssil – co-firing), enquanto o outro se baseia na queima de combustíveis líquidos e gasosos derivados da biomassa (gaseificação, biodigestão e pirólise da biomassa).

## Slide 13: Produção de biocombustíveis
No Brasil sistemas a vapor de pequena capacidade têm apresentado tem apresentado boa viabilidade econômica, principalmente em meio rural e junto a indústria com significativa disponibilidade de biomassa residual. Existem unidade entre 1 e 5 MW.
O uso de biogás proveniente de resíduos de lixos urbanos já é uma realidade em países desenvolvidos e há tecnologia disponível comercialmente. No Brasil não temos muitos casos de implantação de gás de aterro.

## Slide 14: Produção de biocombustíveis
No caso Co-fring temos o uso combinado de biomassa e carvão mineral, este é o primeiro passo para a estimulação do uso da biomassa na geração de energia elétrica. Para as tecnologias baseadas na conversão térmica da biomassa (gaseificação e pirólise) os maiores riscos tecnológicos estão associados ao estágio de desenvolvimento de tecnologias como a pirólise e as células a combustível. Nos sistemas de pequena capacidade tem-se priorizado os motores Stirling (motores de combustão externa que podem utilizar ampla gama de combustíveis sólidos e líquidos), microturbinas (turbinas a gás de alta rotação – 100.000rpm) e motores de combustão interna.

## Slide 15: Produção de biocombustíveis
O motor Stirling funciona com um ciclo termodinâmico composto de 4 fases e executado em 2 tempos do pistão: compressão isotérmica (temperatura constante), aquecimento isocórico (volume constante), expansão isotérmica e arrefecimento isocórico. Este é o ciclo idealizado (válido para gases perfeitos), que diverge do ciclo real medido por instrumentos. Não obstante, encontra-se muito próximo do chamado Ciclo de Carnot, que estabelece o limite teórico máximo de rendimento das máquinas térmicas.

## Slide 16: Produção de biocombustíveis
Ele surpreende por sua simplicidade, pois consiste de duas câmaras em diferentes temperaturas que aquecem e arrefece um gás de forma alternada, provocando expansões e contrações cíclicas, o que faz movimentar dois êmbolos ligados a um eixo comum. A fim de diminuir as perdas térmicas, geralmente é instalado um "regenerador" entre as câmaras quente e fria, onde o calor (que seria rejeitado na câmara fria) fica armazenado para a fase seguinte de aquecimento, incrementando sobremaneira a eficiência termodinâmica.

## Slide 17: Produção de biocombustíveis
O gás utilizado nos modelos mais simples é o ar (daí a expressão citada acima); hélio ou hidrogénio pressurizado (até 150kgf/cm2) são empregados nas versões de alta potência e rendimento, por serem gases com condutividade térmica mais elevada e menor viscosidade, isto é, transportam energia térmica (calor) mais rapidamente e têm menor resistência ao escoamento, o que implica menos perdas por atrito. Ao contrário dos motores de combustão interna, o fluido de trabalho nunca deixa o interior do motor; trata-se, portanto de uma máquina de ciclo fechado.

## Slide 18: Produção de biocombustíveis

## Slide 19: Produção de biocombustíveis
Para o uso deste motor com gás natural e de combustível líquido ele deve sofrer pequenas alterações. No caso de turbinas, seu uso requer a prévia gaseificação da biomassa, assim como no caso de motores a combustão interna. O desenvolvimento dos sistemas de produção de eletricidade a partir da biomassa com emprego de motores stirling e microturbinas ainda não atingiu a escala comercial.

## Slide 20: Produção de biocombustíveis
O Brasil tem larga experiência na produção de geradores a vapor e de turbinas a vapor, em especial de geradores de vapor a biomassa, a exemplo o bagaço da cana-de-açúcar. É importante destacar que todos os geradores de vapor podem operar com queima simultânea de biomassa e óleo ou gás natural.

## Slide 21: Produção de biocombustíveis
Um gerador de leito finalizado é usado para a queima de chip de madeira, que garante um ganho substancial no rendimento térmico da geração de vapor. Os tipos de Sistemas de queima podem ser separados em quatro: caldeiras de grelha fixa e de grelha móvel, queima em suspensão e a queima e leito fluidizado.

## Slide 22: Matéria prima para o biocombustível
Restos de matéria orgânica em fase de decomposição produzem o biogás, fonte limpa de energia, produzida de, por exemplo, palhas, estercos, bagaços de diversos tipos de vegetais ou lixo.
O processamento de determinadas sementes, como de mamona, dendê, girassol, babaçu, amendoim e soja produzem o biodiesel, energia obtida a partir dos óleos derivados desses vegetais, podendo ser usados integralmente ou agregados ao diesel (fóssil) em quantidades variadas.

## Slide 23: Ciclo dos Biocombustíveis

## Slide 24: Matéria prima para o biocombustível
A Lenha, que no Brasil já representou 40% da produção, energética primária também é utilizada, porém com as desvantagens: desmatamento nas florestas; lembrando que à possibilidade de utilizar um modo de reflorestamento, evitando assim a utilização de florestas nativas.

## Slide 25: Matéria prima para o biocombustível
A Cana-de-açúcar, no Brasil, diversas usinas de açúcar e destilarias estão produzindo metano a partir da vinhaça. O gás resultante está sendo utilizado como combustível para o funcionamento de motores estacionários das usinas e de seus caminhões. O equipamento onde se processa a queima ou a digestão da biomassa é chamado de biodigestor. O biogás obtido poderia ser utilizado diretamente nas caldeiras, liberando maior quantidade de bagaço para geração de energia elétrica através de termoelétricas, ou gerar energia suficiente para suprir o consumo doméstico de 25 000 famílias.

## Slide 26: Derivados da biomassa
Biogás: metano, obtido juntamente com dióxido de carbono por meio da decomposição de materiais como resíduos, alimentos, esgoto e esterco em digestores de biomassa.

## Slide 27: Derivados da biomassa
Bioetanol: efetuada em bases comerciais por duas rotas tecnológicas, utilizando matérias-primas doces, diretamente fermentáveis, como a cana-de-açúcar e a beterraba açucareira, ou matérias-primas amiláceas, como o milho e o trigo, cujo amido deve ser convertido em açúcares antes da fermentação, como esquematizado na Figura abaixo.

## Slide 28: Derivados da biomassa

## Slide 29: Derivados da biomassa
Uma terceira rota, utilizando a biomassa disponível em materiais como o bagaço e a palha, hidrolisa as cadeias celulósicas e produz uma solução fermentável de açúcares, apresentando grande interesse graças ao baixo custo da matéria-prima. Contudo, essa rota de valorização energética da biomassa ainda não está disponível em escalas comerciais, embora haja expectativas de que nos próximos anos possa alcançar viabilidade econômica.

## Slide 30: Vantagens
Baixo custo de operação; Facilidade de armazenamento e transporte; Proporciona o reaproveitamento dos resíduos; Alta eficiência energética; É uma fonte energética renovável e limpa; Emite menos gases poluentes. Porém, o seu uso sem o devido planejamento pode ocasionar a formação de grandes áreas desmatadas pelo corte incontrolado de árvores, perda dos nutrientes do solo, erosões e emissão excessiva de gases.

## Slide 31: Observação
A utilização da energia da biomassa é de fundamental importância no desenvolvimento de novas alternativas energéticas. Sua matéria-prima já é empregada na fabricação de vários biocombustíveis, como, por exemplo, o bio-óleo, BTL, biodiesel, biogás, etc.

## Slide 32: Problemas causados pelos Biocombustíveis e Biomassa
Empreendimentos para a utilização de biomassa de forma ampla podem ter impactos ambientais inquietantes. O resultado pode ser destruição da fauna e da flora com extinção de certas espécies, contaminação do solo e mananciais de água por uso de adubos e outros meios de defesa manejados inadequadamente. Por isso, o respeito à biodiversidade e a preocupação ambiental devem reger todo e qualquer intento de utilização de biomassa.

## Slide 33: Problemas causados pelos Biocombustíveis e Biomassa
A queima da cana libera grandes quantidades de gases nitrogenados, que retornam ao ambiente na forma de "chuva seca" de fertilizantes. Nos ambientes aquáticos, o efeito é muito rápido: proliferação de algas, com liberação de toxinas e consumo de quase todo oxigênio da água, o que provoca a morte de um grande número de espécies.

## Slide 34: Problemas causados pelos Biocombustíveis e Biomassa
Em relação aos impactos ambientais causados pelos biocombustíveis, está a destruição das votações originais, acarretando prejuízos à biodiversidade, colocando em risco a vida de muitas espécies. As culturas para produção de biocombustíveis consomem muitos fertilizantes nitrogenados, com liberação de óxidos de nitrogênio, que também são gases estufa.

## Slide 35: Problemas causados pelos Biocombustíveis e Biomassa
Outra desvantagem ambiental é a devastação de áreas florestais (grandes consumidoras de CO2) para o plantio das culturas envolvidas na produção dos biocombustíveis. A contaminação de lençóis freáticos por nitritos e nitratos, provenientes de fertilizantes também deve ser considerada. A ingestão desses produtos causa problemas respiratórios, devido à produção de meta-hemoglobina (hemoglobina oxidada).