## Slide 1: TRABALHO AVALIATIVO
ALUNO: FRANCISCO HELIÉSUS DE MEDEIROS
MATÉRIA: ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

## Slide 2: OVERFLOW
Um buffer overflow (ou transbordamento de dados) acontece quando um programa informáticoexcede o uso de memória assignado a ele pelo sistema operacional, passando então a escrever no setor de memória contíguo.

## Slide 3: SOLUÇÃO MIPS
ATUA NO MERCADO DE SEMICONDUTORES POR MAIS DE DUAS DÉCADAS
SOLUÇÕES PARA APLICAÇÕES GRÁFICAS, VÍDEO, ENTRETERIMENTO, COMUNICAÇÕES, (VoIP) E REDES
ESTÃO ENTRANDO NO MERCADO DE CONSUMO DIGITAL E MOBILE

## Slide 4: SOLUÇÃO MIPS
Causam exceções no overflow:
  Adição (add )
  Adição imediata (addi )
  Subtração (sub )
Não causam exceções no overflow:
  Adição sem sinal (addu )
  Adição imediata sem sinal (addiu )
  Subtração sem sinal (subu )

## Slide 5: Operações com ponto fixo
Adição:
  Dígitos são somados bit a bit, da direita para a esquerda
  Carries (vai-um) são passados para o próximo dígito à esquerda
Subtração:
  Nega-se o subtraendo e soma-se um (complemento de 2)
  Soma-se o resultado anterior com o diminuendo

## Slide 6: Ponto flutuante × Ponto fixo

## Slide 7: Cinco Componentes Clássicos

## Slide 8: Componentes do Processador
Via de Dados (datapath)
  Parte do processador que contem o hardware necessário para execução de todos as operações requeridas pelo computador
Controle
  Parte do processador que comanda as ações da via de dados

## Slide 9: Implementação de Instruções no Processador
Arquitetura tipo Ciclo Único
  Cada instrução é executada em um 1 ciclo de clock
  Ciclo de clock deve ser longo o suficiente para executar a instrução mais longa
  Desvantagem: velocidade global limitada à velocidade da instrução mais lenta

## Slide 10: Implementação de ciclo único
Para executar qualquer instrução, precisamos buscá-la na memória
O registrador Program Counter (PC) é utilizado para ler a instrução da memória e armazená-la no Registrador de Instrução (IR)
Um somador incrementa PC em 4 (uma word) e coloca o resultado de volta em PC

## Slide 11: Implementação de ciclo único

## Slide 12: Implementação de ciclo único >Tipo R
Instruções do tipo R:
  Leem dois registradores (Rs, Rt)
  Escrevem em um registrador (Rd)
Ponto de vista do Banco de Registradores:
  Leitura:
    Números (endereços) dos registradores a serem lidos
    Saída de dados para os conteúdos lidos
  Escrita
    Número (endereço) do registrador a ser escrito
    Entrada de dados a serem escritos

## Slide 13: Implementação de ciclo único >Tipo R

## Slide 14: Implementação de ciclo único >Tipo R

## Slide 15: Combinando instruções >Tipo R + Load/Store
Para criar um caminho de dados com hardware compartilhado, deve-se suportar 2 origens para:
  Segunda entrada da ALU:
    Tipo R: registrador
    Load/Store: campo immediate
  Dados escritos no banco de registradores:
    Tipo R: saída da ALU
    Load: memória de dados
  Registrador a ser escrito no banco:
    Tipo R: Rd
    Load: Rt

## Slide 16: Combinando instruções >Tipo R + Load/Store(Inclusão de multiplexadores (MUX))

## Slide 17: Implementando o Controle >Controle da ALU
Instruções do tipo R
  ALU realiza ação determinada pelo campo funct
Load / Store
  ALU soma conteúdo do registrador base com offset para obter o endereço de memória
Desvios
  ALU realiza uma subtração

## Slide 18: Implementando o Controle >Controle da ALU

## Slide 19: Implementando o Controle >Controle da ALU
O circuito lógico da unidade de controle da ALU é obtido a partir da tabela verdade construída para as combinações desejadas do campo funct com os bits de opALU
A saída da tabela verdade (e do circuito lógico sintetizado a partir dela) será os bits de entrada do controle da ALU, os quais determinarão que operação será realizada (soma, and, shift, etc.)
Deve-se criar uma tabela verdade para as combinações desejadas do campo op da instrução gravada em IR, a fim de produzir os correspondente sinais de controle

## Slide 20: Implementando o Controle >Unidade de controle principal
Todos os elementos de estado (registradores, memória) têm o clock como uma entrada implícita
Unidade de controle pode definir todos os sinais de controle baseada no campo opcode da instrução, exceto Branch, que depende da saída zero da ALU no caso de instruções de desvio

## Slide 21: Desempenho Ciclo Único
Ciclo de clock tem mesma duração para todas instruções: ciclos de clocks por instrução (CPI) = 1
Ciclo de clock é longo suficiente para executar a instrução mais demorada, que neste caso é lw
Apesar do CPI ser 1, o período de clock ( Tclock) é elevado o que prejudica o desempenho do CPU

## Slide 22: Implementação de Instruções no Processador
Arquitetura tipo Multi-ciclo
  Quebra o ciclo de execução em vários passos
  Executa cada passo em um ciclo de clock
  Vantagem: cada instrução usa apenas o número de ciclos que ela necessita

## Slide 23: Dividindo Instruções em Estágios
Possíveis estágios:
  Instruction Fetch (IF) – Carga de instrução e incremento do registrador PC
  Instruction Decode (ID) – Decodificação e carga de registrador(es) do banco
  Execução (EX) – operação da ALU, cômputo de endereço de memória ou finalização de desvios
  MEM – Acesso à memória ou finalização de instrução R
  Write Back (WB) – Finalização de leitura de memória

## Slide 24: Implementação de Instruções no Processador
Arquitetura tipo Pipelined (linha de montagem)
  Cada instrução é executada em múltiplos ciclos
  Executa uma etapa de cada instrução em cada ciclo
  Processa múltiplas instruções em paralelo

## Slide 25: Questões
Defina os estados dos sinais de controle para a arquitetura ciclo único para a instrução add $s1, $s2, $s3
Resposta:

## Slide 26: Questões
2. Converta o seguinte número decimal para o número binário em ponto flutuante (formato IEEE 754, precisão simples): ‐2,5*212dec
Resposta:
Sinal: ‘1’
2,5 * 212 dec= 1,25 * 213 dec
Exponente: 0111 1111bin + 13dec= 1000 0000bin + 12dec = 1000 1100 bin
Fração: 0,25dec = 2‐2dec = ,01bin