## Slide 1
OPERAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA
IFRN – NOVA CRUZ – CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Prof. Samuel Alves de Oliveira
Equipamentos de
Troca Térmica

## Slide 2: Fundamentos de Transferência de Calor

## Slide 3: Fundamentos de Transferência de Calor
TEMPERATURA
É medida da energia cinética da VIBRAÇÃO DAS PARTÍCULAS em um sistema.
ENERGIA TÉRMICA
SOMATÓRIO DAS ENERGIAS CINÉTICAS das partículas do sistema.
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
TRANSIÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA de uma corpo mais quente para um mais frio.

## Slide 4: Fundamentos de Transferência de Calor
FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Condução
Convecção
Radiação

## Slide 5: Fundamentos de Transferência de Calor
CONDUÇÃO
Propagação do calor por meio do CONTATO DAS MOLÉCULAS de duas ou mais substâncias com temperaturas diferentes.
MECANISMO DE PROPAGAÇÃO
Energia é transferida por impacto elástico nos fluidos, por difusão de elétrons livres no metais e vibração em outros sólidos.
1
2
Ocorre em todas os estados físicos, mas PRINCIPALMENTE EM SÓLIDOS.

## Slide 6: Fundamentos de Transferência de Calor
LEI DE FORRIER PARA CONDUÇÃO
Onde:
: Fluxo de Calor (W ou J/s)
: Condutividade térmica (W/m.K)
: Área de troca térmica (m2)
: Diferença de temperatura (K)
: Espessura da parede de troca (m)

## Slide 7: Fundamentos de Transferência de Calor
CONDUTIVIDADE TÉRMICA (W/m.K) DE ALGUNS MATERIAIS A 300 K
15,1
Aço
401,0
Cobre
0,16
Madeira
0,72
Tijolo
Obs.: Esses valores são dependentes da temperatura do material

## Slide 8: Fundamentos de Transferência de Calor
CONVECÇÃO
Transporte de calor e massa pelo movimento de um fluido devido à sua DIFERENÇA DE DENSIDADE, especialmente por meio de calor.
MECANISMO DE PROPAGAÇÃO
Energia é transferida por DIFUSÃO aleatória de partículas e por ADVECÇÃO, pelo movimento das correntes no fluido.
1
2
Ocorre em LÍQUIDOS E GASES, com o princípio do menos denso sobe e mais denso desce.

## Slide 9: Fundamentos de Transferência de Calor
LEI DE RESFRIAMENTO DE NEWTON
Onde:
: Fluxo de Calor (W ou J/s)
: Coeficiente convectivo(W/m2.K)
: Área de troca térmica (m2)
: Temperatura da superfície (K)
: Temperatura do fluido (K)

## Slide 10: Fundamentos de Transferência de Calor
COEFICIENTE CONVECTIVO (W/m2.K) DE ALGUNS SUBSTÂNCIAS
2 a 25
Gás em Convecção Natural
25 a 250
Gás em Convecção Forçada
50 a 1.000
Líquido em Convecção Natural
1.000 a 20.000
Obs.: Esses valores são dependentes das propriedades das substâncias e as condições do meio
Líquido em Convecção Forçada

## Slide 11: Fundamentos de Transferência de Calor
RADIAÇÃO
Propagação do calor por meio de ONDAS ELETROMAGNÉTICAS emitidas por um corpo em qualquer temperatura.
MECANISMO DE PROPAGAÇÃO
Gerada pelo movimento de partículas carregadas na matéria que oscila as cargas que compõem os átomos gerando radiação eletromagnética.
1
2
TODA SUBSTÂNCIA com temperatura maior do que 0 K (Zero absoluto) emite radiação térmica.

## Slide 12: Fundamentos de Transferência de Calor
3
4
Cada corpo possui uma taxa de emissão diferente de energia.
Não necessita de um meio de propagação. Ocorrendo com MAIS EFICIÊNCIA NO VÁCUO.
MECANISMO DE PROPAGAÇÃO
5
O emissividade máxima ocorre no chamado CORPO NEGRO IDEAL.
6
O olho humana detecta uma cor especifica para cada emissão em um corpo negro .

## Slide 13: Fundamentos de Transferência de Calor
COR OBSERVADA PELO OLHO HUMANO EMITIDA POR UM CORPO NEGRO
°C (K) | COR
480 °C (753,15 K) | Brilho avermelhado fraco
580 °C (853,15 K) | Vermelho escuro
730 °C (1003,15 K) | Vermelho brilhante
930 °C (1203,15 K) | Laranja brilhante
1100 °C (1373,15 K) | Laranja amarelado pálido
1300 °C (1573,15 K) | Amarelo claro
> 1400 °C (1673,15 K) | Branco

## Slide 14: Fundamentos de Transferência de Calor
LEI DE STEFAN-BOLTZMANN
Onde:
: Fluxo de Calor (W ou J/s)
: Emissividade
: Área de troca térmica (m2)
: Temperatura da superfície (K)
: Temperatura da vizinhança (K)
: Const. de St.-Boltz. (5,67.10-8 W/m2.K4)

## Slide 15: Fundamentos de Transferência de Calor
EMISSIVIDADE DE ALGUNS TIPOS DE CORPOS A 300 K
1
Corpo Negro
Ideal
0,88 a 0,95
Rocha
0,90
Areia
0,17
Obs.: Esses valores são dependentes das temperatura dos corpos
Aço Inox
Polido

## Slide 16: Trocadores de Calor

## Slide 17: Trocadores de Calor

## Slide 18: Trocadores de Calor
DEFINIÇÃO
Dispositivo para TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE UM FLUIDO PARA O OUTRO, encontrando-se estes a temperaturas diferentes.
E esses fluidos podem ser SEPARADOS POR UMA PAREDE SÓLIDA, tanto que eles nunca misturam-se, ou podem estar em contato direto.
Normalmente inserido num processo com a FINALIDADE DE AQUECER OU ESFRIAR um determinado fluido.

## Slide 19: Trocadores de Calor
APLICAÇÃO
Aquecedores
Refrigeração
Condicionamento de ar
Usinas de geração de energia
INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Indústrias petroquímicas
Refinaria de petróleo
Outros...

## Slide 20: Trocadores de Calor
Aquecedor do carro
5
6
7
8
Válvula do aquecedor
Motor
Fluxo de ar
Radiador
1
2
3
4
Bomba d’água
Ventoinha
Termostato
1
2
3
4
5
6
7
8
8

## Slide 22: Trocadores de Calor
TIPOS DE TROCADORES DE CALOR
Tubos Concêntricos
Cascos e Tubos
Placas

## Slide 23: Trocador de Tubos Concêntricos
DEFINIÇÃO
Consiste em dois tubos concêntricos, de construção simples onde UM FLUIDO ESCOA PELO TUBO INTERNO E O OUTRO PELA PARTE ANULAR entre tubos.
APLICAÇÃO
1
Equipamento de BAIXO CUSTO porém de menor eficiência.
2
Requer um GRANDE COMPRIMENTO para ter maior eficiência de troca térmica.
3
Usado para troca térmica entre fluidos de BAIXA VAZÃO.

## Slide 24: Trocador de Tubos Concêntricos
Fluido Frio de Entrada
4
5
6
7
Fluido Frio de Saída
Fluido Quente de Entrada
Fluido Quente de Saída
Tubo Interno
1
2
3
Tubo externo
Área de Troca Térmica
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 26: Trocador de Cascos e Tubos
DEFINIÇÃO
Consiste em vários tubos internos em casco onde UM FLUIDO ESCOA PELO TUBOS INTERNOS E O OUTRO PELA CASCO entre tubos.
APLICAÇÃO
1
Equipamento de MAIOR CUSTO porém de maior eficiência.
2
Requer um MENOR COMPRIMENTO pois possui maior área de troca térmica.
3
Usado para troca térmica entre fluidos em ALTA VAZÃO.

## Slide 27: Trocador de Cascos e Tubos

## Slide 29: Trocador de Placas
DEFINIÇÃO
Consiste em vários placas metálicas onde UM FLUIDO ESCOA POR UM LADO DA PLACA E O OUTRO PELO OUTRO LADO.
APLICAÇÃO
1
Equipamento de MAIOR ÁREA de troca térmica entre os fluidos.
2
Equipamento de MAIS COMPACTO com uma boa eficiência de troca térmica.
3
Maior facilidade de MANUTENÇÃO.

## Slide 30: Trocador de Placas
Fluido Frio
1
2
3
4
Fluido Quente
Placas de troca térmica
Carcaça externa
1
2
3
4
4

## Slide 32: Cálculo para trocadores de calor
EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CALOR
Fluido Frio de Entrada
1
2
Fluido Frio de Saída
Fluido Quente de Entrada
3
4
Fluido Quente de Saída
1
2
3
4
5
Fluxo de Calor
5

## Slide 33: Cálculo para trocadores de calor
EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CALOR
Onde:
: Fluxo de Calor (W ou J/s)
: Vazão Mássica do Fluido (kg/s)
: Temperatura do Fluido (K)
: Capacidade Calorífica (J/kg.K)
Sub indíces:
: Fluido Quente
: Fluido Frio
: Fluido de Saída
: Fluido de Entrada

## Slide 34: Fundamentos de Transferência de Calor
EQUAÇÃO DO COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Onde:
: Fluxo de Calor (W ou J/s)
: Coeficiente global de transferência de calor (W/m2.K)
: Área de troca térmica (m2)
: Média logarítmica da diferença de temperatura (K)

## Slide 35: Cálculo para trocadores de calor
MÉDIA LOGARÍTIMA DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA
Escoamento Paralelo ou Concorrente

## Slide 36: Cálculo para trocadores de calor
MÉDIA LOGARÍTIMA DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA
Escoamento Cruzado ou Contracorrente