## Slide 1: Tecnologia de Fabricação de Biocombustíveis I
Capítulo 3 – Fabricação de Etanol:
Tratamentos preliminares da cana-de-açúcar

## Slide 2: Bibliografia principal
Álcool carburante: uma estratégia brasileira
  Léo da Rocha Lima e Aluízio de Abreu Marcondes
  Editora UFPR
Capítulo 3 – Tratamentos preliminares da cana-de-açúcar para produção de açúcar e álcool

## Slide 3: Introdução
Corte da Cana
Transporte para as usinas
Amostragem
Armazenamento
Recepção e Lavagem
Preparo para moagem
Descarregamento

## Slide 4: Corte da cana-de-açúcar
Corte de cana manual
  A colheita é realizada por trabalho manual com a ajuda de um facão (podão de cana).
  É precedida pelo despalhamento da cana (retirada das folhas velhas da cana), geralmente com o uso da queimada controlada, para facilitar o corte manual.

## Slide 5: Corte da cana-de-açúcar
Corte de cana manual
  O corte na parte superior (ponta) é feito na altura da primeira folha. A ponta têm baixo teor de sacarose e alto teor de impurezas para o caldo.
  O corte na parte inferior (base do colmo) é feito o mais rente possível do solo para melhor aproveitamento da planta e melhor brotação da soqueira.

## Slide 6: Corte da cana-de-açúcar
Corte de cana manual
  O corte manual possui baixo rendimento (4 a 6 ton./dia/homem em turno de 10 horas).
  Após o corte é necessário formar feixes com a cana cortada e condiciona-las no chão próximo aos carros de coleta.
  O processo de enfeixar consome em média 30% do tempo total do corte.

## Slide 7: Corte da cana-de-açúcar
Vantagens do corte de cana manual
  Mão de obra barata.
  Maior geração de empregos diretos.
  Não necessita de muitos equipamentos dispendiosos.
  A queimada controlada elimina parcialmente certas pragas, como a cigarrinha, brocas e animais peçonhentos na lavora.

## Slide 8: Corte da cana-de-açúcar
Desvantagens do corte de cana manual
  Queimada ocasiona empobrecimento do solo, descontrole do fogo para áreas além da lavoura (matas nativas) e poluição atmosférica (ocasionando problemas respiratórios nas populações vizinhas).

## Slide 9: Corte da cana-de-açúcar
Desvantagens do corte de cana manual
  Sérios problemas sociais para os trabalhadores (trabalho semiescravo e de baixa qualidade de vida).
  Homens e mulheres sem qualificação, nasceram e são criados nesse sistema de trabalho, perpetuando um ciclo de miséria.

## Slide 10: Corte da cana-de-açúcar
Desvantagens do corte de cana manual
  Apenas ocorre no turno diurno.
  Mudanças físico-químicas na cana.
  Maior dificuldade na limpeza da cana e na purificação do caldo.
  Cana queimada precisa ser processada em 24 horas.

## Slide 11: Corte da cana-de-açúcar
Corte de cana mecanizado
  A colheita é realizada por uma colheitadeira mecanizada, que atravessa a lavoura em linhas previamente delimitadas, cortando a ponta da cana e a base do colmo e picando o colmo em vários pedaços chamados de toletes.

## Slide 12: Corte da cana-de-açúcar
Corte de cana mecanizado
  Não há a necessidade de despalhamento (queimada controlada).
  E a palha e outras impurezas são eliminadas por um sistema de grades e sopradores deixando a palha como uma cobertura sobre o solo.

## Slide 13: Corte da cana-de-açúcar
Vantagens do corte de cana mecanizado
  A cana não entra em contato como o solo, chegando mais limpa a usina.
  Aproveita maior capacidade útil do veículo de transporte (carrega mais cana por caminhão).
  Menor quantidade de cana é perdida durante o transporte.

## Slide 14: Corte da cana-de-açúcar
Vantagens do corte de cana mecanizado
  Não é preciso a queima da palha.
  A palha depositada no solo serve como uma capa protetora e adubo orgânico.

## Slide 15: Corte da cana-de-açúcar
Vantagens do corte de cana mecanizado
  Podem operar durante os turnos diurnos e noturnos.
  Colheitadeiras mais modernas podem ser operadas remotamente ou automaticamente.
  Maior produtividade por dia de trabalho (70 ton./hora).
  Maior economia a longo prazo.

## Slide 16: Corte da cana-de-açúcar
Desvantagens do corte de cana mecanizado
  Alto investimento inicial de capital.
  Menor número de empregos diretos.
  Necessidade de trabalhadores mais qualificados.
  Parte da cana é perdida durante a colheita.
  A cana picada precisa ser imediatamente processada, não podendo ser armazenada em pátios de estocagem.

## Slide 17: Transporte da cana
Veículos de transporte
  Caminhões de fueiros
    Transportam cana inteira.
    Capacidade de 8 a 15 toneladas.
  Carretas de transporte ou rodotrens.
    Transportam tanto cana inteira quanto picada.
    Capacidade de até 25 toneladas.

## Slide 18: Transporte da cana
Custo do transporte
  Relação entre capacidade de transporte e distância entre a o canavial e a usina.

## Slide 19: Amostragem
Pesagem
  O peso bruto das composições carregadas é registrado na entrada. Após a descarga, pesa-se novamente o conjunto vazio, extraindo-se o peso líquido que corresponde à quantidade de material admitido como cana.

## Slide 20: Amostragem
Pesagem
  Alguns caminhões são escolhidos dentro de um sistema estatístico preestabelecido para retirada de amostras na sonda e avaliação da qualidade tecnológica da matéria-prima que está entrando no processo produtivo.
  A pesagem é necessária para controle da quantidade de matéria-prima, pagamento de cana, cálculo da eficiência dos equipamentos e global da usina, assim como para quantificação de perdas.
  A pesagem e a análise da matéria-prima são necessárias também para o controle químico e balanço energético e de massa da usina.

## Slide 21: Amostragem
Pesagem

## Slide 22: Amostragem
Amostragem
  É realizada uma amostragem da cana (7 a 15 kg) e analisada no laboratório de sacarose para sistema de pagamento aos fornecedores de cana.
  Verifica-se o teor de açúcares totais, fibra, quantidade de impureza vegetal e mineral e outras que auxiliam na determinação da qualidade da matéria-prima a ser processada.
  Outra importante função dessa etapa é definir o pagamento da cana ao fornecedor, fazendo jus a uma remuneração maior o que entrega a cana madura, limpa e com menor tempo decorrido após a queima.

## Slide 23: Amostragem
Amostragem por sonda oblíqua

## Slide 24: Amostragem
Amostragem por sonda oblíqua

## Slide 25: Amostragem
Amostragem por sonda horizontal móvel

## Slide 26: Amostragem
Amostragem por sonda horizontal móvel

## Slide 27: Amostragem
Desfibragem e homogeneização da Amostra
  Feito através de uma forrageira que é equipada de pás, facas e martelos que tem a intenção de "imitar" o tratamento preliminar instalado nas usinas.

## Slide 28: Amostragem
Desfibragem e homogeneização da Amostra
  A homogeneização é feita através de uma betoneira que irá homogeneizar toda a amostra de cana desfibrada.

## Slide 29: Amostragem
Impurezas Vegetais
  É importante para saber as impurezas que estão chegando na usina que, consequentemente, irá prejudicar a fabricação de açúcar e etanol.
  São impurezas vegetais: folha, palha, resto de árvore, palmito e etc..
  O que mais afeta na hora de analisar a cana que entra na usina é o palmito, que é a parte superior da cana que é pobre em sacarose e rica em água.

## Slide 30: Amostragem
Impurezas Vegetais
  A impureza vegetal é feita manualmente retirando dos colmos da cana a palha, folhas e alguns eventuais restos de árvores que podem vir junto na colheita.
  Após a retirada, pesa-se essa impureza, e então é gerado um coeficiente de quanto de impureza vegetal está entrando na usina.

## Slide 31: Amostragem
Impurezas Minerais
  São impurezas minerais: terra, areia, pedra, etc..
  Após a amostra ser desfibrada é reservado um pouco de cada amostra de cada talhão que entra na usina.
  Depois pega-se 30 gramas dessa amostra e coloca-se em um cadinho que será incinerado em um forno mufla em uma temperatura de 600 – 800 °C durante 8 horas.

## Slide 32: Amostragem
Peso do Bolo Úmido (PBU)
  É a quantidade de material fibroso que resta após um processo de extração de caldo.
  O amostra de 500 gramas é prensada em uma prensa hidráulica com uma força de 250kg/cm³ durante 1 minuto.

## Slide 33: Amostragem
Peso do Bolo Úmido (PBU)
  O material residual após extração do caldo é pesado e o valor obtido é chamado de bolo úmido.

## Slide 34: Amostragem
Teor de sólidos solúveis (° Brix)
  O caldo extraído é purificado e filtrado para então ser medido o teor de sólido solúveis contido na caldo.
  Utiliza-se um refratômetro, que incide um luz sobre o caldo e verifica-se quanto que a luz foi refratada.
  O teor de sólidos solúveis é proporcional ao teor de sacarose no caldo.

## Slide 35: Amostragem
Potencial hidrogeniônico (pH)
  Através de um pHmêtro determina-se o pH do caldo com o objetivo de se verificar a sua acidez.
  O pH para o caldo de uma cana sádia e madura é de 5,2 a 5,5.
  Maior acidez indica uma cana que já está em acelerado estado de degradação.

## Slide 36: Amostragem
Teor aparente de sacarose (POL)
  O caldo de cana contém em sua composição basicamente três açúcares: sacarose, glicose e frutose.
  A análise desses açúcares presentes no caldo é realizada num aparelho chamado polarímetro que funciona através da emissão de um feixe de luz de comprimento de onda conhecido através do caldo.

## Slide 37: Amostragem
Teor aparente de sacarose (POL)
  Nesse procedimento, tanto a sacarose quanto a glicose desviam o plano de vibração da luz para a direita, ou seja, são dextrógiros, já a frutose é levógira, pois desvia esse plano de luz para a esquerda.
  A leitura polarimétrica realizada no caldo é representada pela soma algébrica ponderada dos desvios dos três açúcares.

## Slide 38: Amostragem
Teor aparente de sacarose (POL)
  Para o caldo de cana madura, o teor de glicose e frutose é geralmente menor do que 0,5%, enquanto o de sacarose é superior a 14%.
  Isso faz com que o valor da leitura do polarímetro aproxime-se bastante do teor real de sacarose, sendo normalmente aceito como tal.
  Para materiais com altos teores de glicose e frutose, como o melaço, os valores de POL e sacarose diferem significativamente.

## Slide 39: Amostragem
Teor aparente de sacarose (POL)

## Slide 40: Descarregamento
  A cana é descarregada e armazenada no pátio de cana. Muitas usinas não utilizam o pátio de cana para evitar inversões de sacarose.
Equipamentos para descarregamento da cana:
Guindaste lateral móvel (Hilo);
Guindaste não rotativo móvel (ponte rolante);
Basculamento lateral.

## Slide 41: Descarregamento
Equipamentos de descarregamento da cana
  Guindaste lateral móvel (Hilo);
  Guindaste não rotativo móvel (ponte rolante);
  Basculamento lateral.

## Slide 42: Armazenamento
Inversão da Sacarose
  Após cortada a cana permanece com as suas funções metabólicas.
  A sacarose sofre alterações por hidrólise, resultando em glicose e frutose.
  A inversão ocorre devido:
    Acidez do caldo
    Temperatura
    Presença da invertase.
  O tempo é fator predominante.

## Slide 43: Descarregamento – Hilo por basculamento

## Slide 44: Descarregamento - Hilo

## Slide 45: Descarregamento – Ponte rolante

## Slide 46: 3. Receptores de cana
As mesas laterais de alimentação da esteira de cana, podem ser dos seguintes tipos:
Mesa lateral de forro fixo (14-18o de inclinação);
Mesa lateral de forro fixo com correntes móveis (horizontais);
Mesa lateral de forro móvel (horizontais articuláveis);
Mesa de 45o (associada a lavagens da cana).

## Slide 48: Lavagem da cana – mesa alimentadora

## Slide 49: 4. Condutores de matéria-prima
São de diversos tipos:
Esteira principal;
Condutores intermediários;
Condutores de alimentação forçada (Chu Donelly);
Condutores de bagaço.

## Slide 50: 5. Preparo da cana
O preparo para moagem ou difusão é realizado com o intuito de aumentar a eficiência da extração e uniformizar a alimentação:
Facas niveladoras: conjunto de facas montadas em torno de um eixo com a finalidade de uniformizar a altura do colchão de cana;

## Slide 51
Facas picadoras: conjunto de facas com a finalidade de cortar a cana em fragmentos maiores para facilitar a operação seguinte que é o desfibramento;
Desfibrador: ação de facas cegas contra taliscas que expõem e abrem as células de armazenamento.
O Índice de preparo da cana para moagem pode ficar entre 80 e 85%, enquanto que para o difusor, deve estar entre 90 e 92%.

## Slide 55: Eletroimã

## Slide 56: Cana preparada para extração