## Slide 1
Tecnologia de Produção de Biogás
Capítulo 2 – Fundamentos da Fermentação Anaeróbia
Curso Técnico de Biocombustíveis
Prof. Eng. Químico Samuel Alves de Oliveira

## Slide 2: Fermentação Anaeróbia
Processo de DECOMPOSIÇÃO BIOLÓGICA de matéria orgânica por BACTÉRIAS ANAERÓBIAS existentes no meio.
Ocorre em QUATRO ETAPAS:
Hidrólise
Acidogênese
Acetogênese
Metanogênese

## Slide 3: Etapas da Biodigestão Anaeróbica
Compostos orgânicos complexos
Proteínas, carboidratos, lipídios
Compostos orgânicos simples
Aminoácidos, ácidos graxos, açúcares
Hidrólise

## Slide 4
Ácidos graxos de cadeia curta
Ácido propiônico e butírico
Acidogênese
Outros componentes
Ácido lático, álcoois, etc
Acetogênese
Ácido acético
H2 + CO2 + H2S + NH4

## Slide 5
Biogás
CH4 + CO2 + H2S + NH4 + outros
Metanogênese

## Slide 7: Condições do Meio
Oxigênio no biodigestor
Temperatura do meio
Valor do pH
Disponibilidade de Nutrientes
Presença de Inibidores

## Slide 8: Condições do Meio
Oxigênio no biodigestor
Precisa-se de um ambiente LIVRE DE OXIGÊNIO
IMPOSSÍVEL EVITAR O OXIGÊNIO no biodigestor
Coexistem BACTÉRIAS AERÓBIAS de outras etapas da biodegradação, que CONSOMEM OXIGÊNIO antes que prejudique as bactérias metanogênicas

## Slide 9: Condições do Meio
Temperatura do meio
Microrganismos psicrofílicos
Lenta decomposição
MENOR PRODUÇÃO DE BIOGÁS
10°C < T < 25°C

## Slide 10: Condições do Meio
Temperatura do meio
Microrganismos mesofílicos
Tipo mais comum
MAIOR PRODUÇÃO DE BIOGÁS
Boa estabilidade do processo
37°C < T < 42°C

## Slide 11: Condições do Meio
Temperatura do meio
Microrganismos termofílicos
Processos para higienização do substrato ou matéria-prima com temperatura elevada
Decomposição acelerada
Maior SENSIBILIDADE COM DISTÚRBIOS de temperatura
50°C < T < 60°C

## Slide 12: Condições do Meio
Valor do pH
Bactérias Hidrolíticas e Acidogênicas
pH ideal de 5,2 a 6,3
Pouco exigentes com o pH
Bactérias Acetogênicas e Metanogênica
pH ideal de 6,5 a 8
MUITO EXIGENTES COM O PH
pH
0
4
2
6
8
10
12
14

## Slide 13: Condições do Meio
Disponibilidade de Nutrientes
Macronutrientes
Carbono (C)
Nitrogênio (N)
Fósforo (P)
Enxofre (S)
C:N:P:S
600:15:5:3
Maioria dos SUBSTRATOS DE DEJETOS possuem os MACRONUTRIENTES SUFICIENTES

## Slide 14: Condições do Meio
Disponibilidade de Nutrientes
Micronutriente | Concentração (mg/L)
Cobalto (Co) | 0,003 – 10
Níquel (Ni) | 0,005 – 15
Selênio (Se) | 0,08 – 0,2
Molibdênio (Mo) | 0,005 – 0,2
Manganês (Mn) | 0,005 – 50
Ferro (Fe) | 0,1 – 10

## Slide 15: Condições do Meio
Inibidores
Inibidor | Concentração (mg/L)
Oxigênio | > 0,1
Sulfeto de Hidrogênio | > 50
Ácidos Graxos Voláteis | > 2000 (pH =7,0)
Nitrogênio Amôniacal | > 3500 (pH =7,0)
Metais Pesados (Cu, Zn, Cr) | > 50; > 150; > 100
Desinfetantes e Antibióticos | –

## Slide 16
Eng. Químico Samuel Alves de Oliveira
Prof. do Curso Técnico de Biocombustíveis