## Slide 1: Tecnologia de Produção de Biomassa Energética
Capítulo 3 – Carvão Vegetal

## Slide 2: Introdução
Definição
  O carvão vegetal é um subproduto florestal resultante da pirólise da madeira, também conhecida como carbonização ou destilação seca da madeira. É um método destrutivo.
  No processo de carbonização, a madeira é aquecida em ambiente fechado, na ausência ou na presença de quantidades controladas de oxigênio, a temperaturas acima de 300 °C, desprendendo vapor d’água, líquidos orgânicos e gases não condensáveis, ficando como resíduo o carvão.

## Slide 3: Introdução
Breve Histórico
  Uso praticamente coincidindo com o crescimento da humanidade.
  Como redutor siderúrgico há registros desde o ano de 792 a.C., na China.
  Até por volta do Século XVIII foi único redutor disponível para a produção de ferro-gusa.
  Com o aumento da demanda de aço surgiu o carvão mineral na siderurgia.

## Slide 4: Tipos de Carvão Vegetal
Carvão para uso doméstico
  Não deve ser muito duro, deve ser facilmente inflamável e deve emitir o mínimo de fumaça.
  Sua composição química não tem importância fundamental e pode ser obtido a baixa temperaturas (350 a 400 °C).

## Slide 5: Tipos de Carvão Vegetal
Carvão metalúrgico
  Utilizado na redução de minérios de ferro em alto-fornos, fundição, etc.
  A preparação deste carvão necessita de melhores técnicas em que a carbonização deve ser conduzida a elevadas temperaturas (mínimo de 650 °C) com grande tempo de duração.
  Deve ser denso, pouco friável e ter uma boa resistência, além de apresentar baixa taxa de materiais voláteis e cinzas.
  O carvão deve ter no mínimo 80% de carbono.

## Slide 6: Tipos de Carvão Vegetal
Carvão para gasogênio
  O carvão não deve ser muito friável, sua densidade aparente não deve ultrapassar 0,3 g/cm³ e deve ter um teor de carbono de 75%;
Carvão ativo
  Usado para descoloração de produtos alimentares, desinfecção, purificação de solventes ou como fitoterápico, etc
  O carvão deve ser leve e ter grande porosidade.
  Para aumentar o poder absorvente, podem ser realizados pré-tratamentos na madeira utilizada;

## Slide 7: Tipos de Carvão Vegetal
Carvão para a indústria química
  As exigências variam segundo o uso do carvão, mas de modo geral, exige-se evidentemente boa pureza ligada a uma boa reatividade química;
Outros usos
  Carvão para a indústria de cimento (produto pulverizado e com boa inflamabilidade).

## Slide 8: Produção Mundial

## Slide 9: Produção Mundial

## Slide 10: Produção Mundial

## Slide 11: Produção Nacional

## Slide 12: Produção Nacional

## Slide 13: Produção Nacional

## Slide 14: Produção Nacional

## Slide 15: Consumo Nacional

## Slide 16: Consumo Nacional

## Slide 17: Consumo Nacional

## Slide 18: Consumo Nacional

## Slide 19: Técnicas de Produção
Pirólise
  A ação do calor sobre a madeira, que é um material predominantemente orgânico, implica na sua degradação.
  Por conseqüência, há o surgimento de uma pequena fração residual que é denominada “cinzas” e que correspondem aos elementos minerais quantitativamente minoritários originalmente presentes na madeira.
  Este fenômeno é denominado genericamente de “pirólise” ou “termodegradação” da madeira

## Slide 20: Técnicas de Produção
Pirólise
  A pirólise da madeira ou de outra biomassa vegetal, em atmosfera controlada e à temperatura conveniente, produz carvão vegetal e matéria volátil parcialmente condensável.
  Este processo também é chamado de “destilação seca da madeira” pois, mediante a ação do calor, ocorre a eliminação da maior parte dos componentes voláteis da madeira e a concentração de carbono no carvão vegetal produzido.

## Slide 21: Técnicas de Produção
Processo de Carbonização
  Até 200 °C
    Ocorre a secagem da madeira. O processo é endotérmico, verificando-se a liberação de H20, traços de CO2, HCOOH, CH3COOH e glioxal.
  Entre 200 e 280 °C
    O processo ainda é endotérmico, com a liberação de H2O, CO2, HCOOH, CH3COOH e glioxal e um pouco de CO.
    Nesta etapa, destaca-se o início da liberação de produtos com alto poder calorífico.

## Slide 22: Técnicas de Produção
Processo de Carbonização
  Entre 280 e 500 °C
    O processo é exotérmico e auto-sustentável.
    Ocorrem reações secundárias com os produtos da pirólise primária. Verifica-se a liberação de CO, CH4, HCHO, CH3COOH, CH3OH, H2 e alcatrões. Forma-se o resíduo da pirólise: o carvão vegetal.
  Acima de 500 °C:
    Processo indesejado, pois a H2O e o CO2 reagem com o carvão, produzindo CO, H2 e HCHO, e diminuindo, portanto, o rendimento. Ocorrem também reações de pirólise dos gases efluentes da etapa anterior.

## Slide 23: Técnicas de Produção
Processo de Carbonização

## Slide 24: Técnicas de Produção
Processo de Carbonização

## Slide 25: Técnicas de Produção
Sistemas de produção de carvão vegetal
  Sistemas com fonte interna de calor ou por combustão parcial
    Nestes sistemas o calor é fornecido mediante a combustão de parte da carga destinada para a carbonização.
    Neste caso, cerca de 10 a 20% do peso da carga de madeira é “sacrificada” mediante combustão total, gerando o calor necessário para o processo.
    A queima é realizada através da admissão controlada de ar no interior do forno. É um processo predominantemente artesanal, sendo mais difundido em países do terceiro mundo.
    Mais utilizada no Brasil e no mundo.

## Slide 26: Técnicas de Produção
Sistemas de produção de carvão vegetal
  Sistemas com fonte externa de calor
    Nestes sistemas o calor é fornecido a partir de uma fonte externa (aquecimento elétrico, introdução de calor na carga pela queima externa de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos).
    Neste caso não há a queima de uma parte da carga para a geração de calor necessário ao processo.
    Toda madeira é teoricamente convertida em carvão vegetal, o que resulta em um maior rendimento do processo.

## Slide 27: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno meia-laranja ou “rabo-quente”
    É construído de tijolos, geralmente sem chaminé e com uma porta.

## Slide 28: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno meia-laranja ou “rabo-quente”
    Volume médio: 20 m3;
    Ciclo total: 10 dias (240 h);
    Relação de volume: 2,5 m3 lenha / m3 carvão;
    Rendimento gravimétrico: 0,16 (base seca).

## Slide 29: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno de encosta ou de barranco
    Construído com tijolos, geralmente com 1 a 3 chaminés e uma porta.

## Slide 30: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno de encosta ou de barranco

## Slide 31: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno de encosta ou de barranco
    Volume médio: 20 m3;
    Ciclo total: 10 dias (240 h);
    Relação de volume: 2,3 m3 lenha / m3 carvão;
    Rendimento gravimétrico: 0,18 (base seca).

## Slide 32: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno colmeia ou de superfície
    Construído com tijolos, geralmente com 1 a 6 chaminés e com 1 ou 2 portas.

## Slide 33: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno colmeia ou de superfície

## Slide 34: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Forno colmeia ou de superfície
    Volume médio: 36 m3;
    Ciclo total: 10 dias (240 h);
    Relação de volume: 2,25 m3 lenha / m3 carvão;
    Rendimento gravimétrico: 0,18 (base seca).

## Slide 35: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Retortas

## Slide 36: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Retortas

## Slide 37: Técnicas de Produção
Tipos de Fornos
  Retortas
    Volume médio: 320 m3;
    Ciclo total: 12 dias (284 h);
    Relação de volume: 1,48 m3 lenha / m3 carvão;
    Rendimento gravimétrico: 0,27 (base seca).
  1 Tonelada de lenha pode produzir:
    380 kg de carvão vegetal;
    100 kg de alcatrão;
    65 kg de ácido acético;
    25 kg de metanol.