## Slide 1: Tecnologia de Produção de Biomassa Energética
Capítulo 2 – Florestas Energéticas

## Slide 2: Bibliografia indicada
Biomassa para energia
  Capítulo 4
    Florestas Energéticas no Brasil (págs. 93 a 108)
  Capítulo 3
    Tópico 3.2 - Colheita da madeira (págs. 74 a 89)

## Slide 3: Definições
Floresta Energética
  Plantações florestais com grande número de árvores por hectare e de curta duração, que possuem uma maior produtividade de biomassa por área em menor espaço de tempo, com o objetivo dessa biomassa ser usada como insumo energético.

## Slide 4: Definições
Silvicultura
  Ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais com vistas a satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, é aplicação desse estudo para a manutenção, o aproveitamento e o uso racional das florestas.

## Slide 5: Principais Espécies
Principais espécies utilizadas em Florestas Energéticas
Acácia Negra
(Acacia measrnsii)
Eucaliptos
(Eucalyptus grandis)

## Slide 6: Principais Espécies
Acácia
  Gênero Acacia possui mais de 700 a 800 espécies.
  Principais espécies energéticas
    Acacia measrnsii
    Acacia mangium
    Acacia auriculiformis
    Acacia branchystachya
    Acacia cambagei
    Acacia cyclops
    E outras

## Slide 7: Principais Espécies
Acácia
  São originárias das savanas da Austrália, África, Índia e América do Sul.
  Crescem em regiões de clima mais ameno e em altas latitudes.
  Desenvolvem-se em regiões de baixa precipitação média anual (500 a 800 mm).
  Toleram solos pobres e profundos.

## Slide 8: Principais Espécies
Acácia Negra (Acacia measrnsii)
  Principal espécie cultivada na região sul do país.
  A madeira é densa (0,7 a 0,85 g/cm3).
  Poder calorífico varia de 3500 a 4000 kcal/kg.
  Produz lenha e carvão de excelente qualidade.
  Produtividade entorno de 13 a 20 m3/ha.ano

## Slide 9: Principais Espécies
Eucaliptos
  Gênero Eucaliptus possui mais de 700 espécies.
  Principais espécies energéticas
    Eucalyptus grandis
    Eucalyptus saligna
    Eucalyptus citriodora
    Eucalyptus urophylla
    Híbridos entre essas espécies
    E outras espécies

## Slide 10: Principais Espécies
Eucaliptos
  Originário da Austrália e introduzido no Brasil por volta do início do século XX.
  A partir da década de 1940, foi plantado em larga escala para produção de carvão vegetal, sendo usado na siderurgia.
  Devido a sua produtividade e adaptabilidade regional se tornou uma das melhores alternativas para a produção de biomassa energética.

## Slide 11: Principais Espécies
Eucaliptos
  Principal espécie cultivada no país.
  Densidade da madeira varia de 0,479 a 0,687 g/cm3 .
  Poder calorífico varia de 4312 a 5085 kcal/kg.
  Produtividade entorno de 30 a 40 m3/ha.ano
  Produz carvão para indústria siderúrgica.

## Slide 12: Reflorestamento
Definição
  Implantação de florestas em áreas naturalmente florestais que, por ação antrópica ou natural, perderam suas características originais.
  Chama-se "florestamento" à implantação de florestas em áreas que não eram florestadas naturalmente.

## Slide 13: Reflorestamento
Área de reflorestamento
  Brasil está entre os 10 maiores país com área de reflorestamento (6,4 milhões de hectares).
  16 Estados brasileiros possuem área de reflorestamento.
  Principais destinos:
    Produção de madeiras (78%)
    Preservação ambiental (22%)

## Slide 14: Reflorestamento

## Slide 15: Colheita de Madeira
Corte Manual
  Com machado ou serra manual
  Trabalho braçal
  Mão de obra pouco qualificada
  Lenta produtividade
  Baixo custo
  Baixo investimento em equipamento.
  Substituído pelo semi-mecanizado no Brasil desde 1960

## Slide 16: Colheita de Madeira
Corte semi-mecanizado
  Com a moto-serra
  Deveria ser realizado por pessoal treinado e preparado
  Melhor rendimento que o corte manual com machado
  Possui técnicas para o corte e derrubada de árvores
  Atualmente está muito associado ao desmatamento descontrolado.

## Slide 17: Colheita de Madeira
Corte mecanizado
  Utiliza diversos equipamentos que permitem:
    O corte da árvore
    O desgalhamento
    Traçamento das toras
    E corte final

## Slide 18: Colheita de Madeira
Corte mecanizado
  Apresenta maior custo inicial
  Melhor produtividade
  Menor custo com mão de obra
  Melhor qualidade da madeira
  Exige mão de obra qualificada